## Slide 1: Subsistema de Memória e Microprocessadores

## Slide 2: Subdivisões da Informática
Hardware
  Toda e qualquer parte física que compõe um computador. Ex: UCP, memória e periféricos.
Software
  Parte lógica de um sistema computador. São os programas e sistemas contidos num determinado computador. Ex: Sistemas Operacionais, Aplicativos/Utílitários, Linguagens de Programação.
Peopleware
  Todas as pessoas que trabalham diretamente com informática. Ex: Analistas de Sistemas, programadores, operadores, digitadores, Engenheiros, Médicos, qualquer pessoa que utilize a informática no seu dia-a-dia como ferramenta de trabalho.

## Slide 3: Subdivisões do Hardware
UCP
  A Unidade Central de Processamento UCP (Central Processing Unity - CPU) é considerada o cérebro da máquina.
  Responsável pelo processamento e execução dos programas armazenados na memória.
  As principais funções da UCP são busca, análise e execução.
  Formada pela ULA - Unidade Lógica e Aritmética, responsável pelos cálculos matemáticos e pelas operações lógicas, e pela UC - Unidade de Controle, responsável pelo controle e administração da ULA, memória e periféricos.
  Memória
  Componente dotado da capacidade de reter, armazenar e recuperar informações sobre as quais serão efetuados os cálculos, resultados parcias produzidos pela ULA, ou instruções detalhadas para manipular estas informações.
Periféricos
  Dispositivos que ligam o computador ao meio externo e vice-versa. São meios através dos quais as informações são enviadas ou retiradas dos computadores.

## Slide 4: Memória
As primeiras tecnologias utilizavam memórias de núcleos magnéticos.
Memórias atuais são compostas por circuitos semicondutores.
As memórias podem ser classificadas de acordo com as suas carcterísticas como tempo de acesso, capacidade de armazenamento, custo, etc.
Costuma-se, então, definir uma hierarquia de dispositivos de armazenamento em computadores. A tabela abaixo ilustra esta hierarquia:
A UCP enxerga nessa ordem e acessa primeiro a que está mais próxima. Subindo na hierarquia, quanto mais próximo da UCP, maior velocidade, maior custo, porém menor capacidade de armazenamento.
Entende-se por memória VOLÁTIL a memória que tem seu conteúdo perdido ao cortar-se o fornecimento de energia elétrica.

## Slide 5: Registradores
São dispositivos de armazenamento temporário.
Localizados na UCP.
Extremamente rápidos e com capacidade para apenas um dado (uma palavra).
Seu alto custo provém da tecnologia utilizada na sua constução e por estar localizado na própria pastilha da UCP.
Seu conceito surgiu da necessidade da UCP armazenar temporariamente dados intermediários durante um processamento. Ex: o resultado parcial de uma operação que necessita ser guardado até o resultado de uma busca da memória estar disponível para com ele realizar uma nova operação.
Memória Cache
Evolução da tecnologia de construção da UCP x lenta evolução na tecnologia de construção de memórias = UCP’s Rápidas; Memórias lentas.
Logo, os tempos de acesso às memórias foram ficando insatisfatórios.
A UCP precisava ficar “esperando“ até que a memória retornasse o dado solicitado.

## Slide 6
Memória Cache
Este problema gerava um “gargalo” que nesse caso era a memória.
Rapidamente surgiram arquiteturas de memória privilegiando a velocidade de acesso.
O acesso a uma memória cache é muitas vezes mais rápido do que o acesso à memória principal. Ex: 5 nanosegundos x 70 nanosegundos.
No entanto o custo de fabricação de uma memória cache é maior que de uma Memória Principal.
Não é econômico construir um computador somente com tecnologia de memória cache.
Utiliza-se, então, o artifício de incorporar ao computador uma pequena porção de memória cache, localizada entre a UCP e a memória principal, e que funciona como um “espelho“ de parte da memória principal.
A memória cache utiliza algoritmos que fazem com que a cada momento ela armazene parte do código, do programa, ou dados que estão sendo utilizados pela UCP.
Quando a UCP necessita de algum dado e encontra-o na memória cache dá-se um “cache HIT”. Se não estiver presente na cache, a UCP deverá solicitá-lo a memória principal acarretando atraso no processamento. Chamamos de “cache fault” ou “cache miss”. A taxa de chace HIT é geralmente superior a 90%. A memória cache também é volátil.

## Slide 7
A memória cache pode implementada na motherboard ( placa mãe) ou diretamente na pastilha do processador.
Chamamos de cache L1 as memórias implementadas diretamente na pastilha do processador
As memórias que são implementadas na motherboard são chamadas de cache L2.
Existem processadores que possuem ainda um terceiro cache, L3 que é implementado também na motherboard.
O desempenho do sistema de cache está diretamente relacionado à sua capacidade de armazenamento. Quanto maior a capacidade do cache, maior será a chance da próxima instrução a ser executada estar armazenada no cache, evitando assim acesso a memória principal.
Memória Cache

## Slide 8
Memórias Auxiliares
Resolvem os problemas de armazenamento de grandes quantidades de informações.
As memórias auxiliares possuem o custo por bit armazenado menor que a memória principal.
Não são voláteis
Principais dispositivos de memória auxiliar: discos rígidos/winchesters/HD’s, fitas, disquetes, CD-ROM, DVD-ROM.
Algumas unidades de disco possuem chips de memória para acelerar a transferência de dados.
Memória Principal
Parte do computador onde os programas e dados são armazenados para processamento.
As informações permanecem na memória principal apenas enquanto for necessário, para o seu emprego, pela UCP.
Após sua utilização a informação é liberada da memória principal e a área que estava ocupando pode serr então ocupada por outra informação.
Quem controla toda utilização da memória principal e alocação é o Sistema Operacional.

## Slide 9
Memória Principal
A memória precisa ter uma organização que permita ao computador guardar e recuperar informações quando necessário.
Chamamos de célula a unidade de armazenamento de um computador.
A memória principal é organizada em células.
Uma célula é a menor quantidade de memória que se pode endereçar, ou seja, não se pode endereçar parte de uma célula.
As memórias são compostas de um determinado número de células ou posições que por sua vez são compostas por um determinado número de bits.
Todas as células de um computador possuem o mesmo tamanho, o mesmo número de bits.
Cada célula é identificada por um endereço único, pelo qual é referenciado pelos sistemas ou programas.
Este endereço é numerado sequencialmente de 0 à (N-1) e através dele conseguimos localizar uma célula.
A fórmula: x = log2N fornece o número de bits necessários para representar os endereços de célula, onde N é igual ao número de endereços. Ex: O número de bits necessários para representar 1024 endereços é 10. Pois, 210 = 1024 endereços.

## Slide 10
Memória Principal
A capacidade de uma memória é dada pela fórmula: T = N x M, onde T = capacidade total em bits; N = Número de endereços; M = Número de bits de cada célula. Ex: Qual a capacidade de uma memória de 1024 endereços de 16 bits cada ? 1024 x 16 = 16384 bits
Tipos de Memória
As memórias podem ser divididas em dois grupos:
  Não Voláteis
  Voláteis
  Segue abaixo quadro ilustrando tal divisão:
Memórias
Não Voláteis
ROM
PROM
EPROM
EEPROM
Voláteis
RAM
Estática
Dinâmica

## Slide 11
Memórias Não Voláteis
Seu conteúdo não é perdido ao cortar o fornecimento de energia elétrica, ou seja, as informações armazenadas nestas memórias estão presentes independentemente da alimentação estar ou não interrompida.
São basicamente utilizadas para armazenar dados ou programas que depois de testados e certificados não necessitam mais ser modificados ao longo do tempo.
As memórias do tipo ROM - Ready Only Memory (Memória Somente de Leitura) pertencem ao grupo de memórias não voláteis.
Existem vários tipos de memórias ROM com características técnicas diferentes
ROM
Os dados armazenados são gravados durante a sua fabricação. Por isso esta memória também é conhecida como memória do “fabricante”.
Antes de iniciar o processo de fabricação define-se o dado que será gravado em cada posição de memória.
Após esta definição são criadas máscaras que serão utilizadas durante o processo de fabricação.
Dessa forma as posições já são programadas com os dados desejados.
A memória ROM não permite que os dados sejam alterados após sua programação.

## Slide 12
ROM
Quando se liga uma máquina é da ROM que vêm os programas que são carregados e processados no “boot”.
Boot é o processo de inicialização e carga dos programas básicos de um computador de forma automática e sem intervenção externa.
PROM
Significa: Programmable Read Only Memory, Memória Somente de leitura Programável.
Equivale a uma memória ROM que se pode programar utilizando-se máquinas adequadas chamadas de queimadores de PROM.
Uma PROM geralmente é comprada “virgem”, sem nada gravado.
Muito utilizada para testar programas no lugar de se utilizar uma ROM.
Uma vez programada, não pode mais ser alterada.

## Slide 13
EPROM
Significa: Erasable Programmable Read Only Memory ou Memória Somente de Leitura Programável e Apagável.
Só é possível apagar uma EPROM utilizando-se máquinas específicas à base de raios ultra-violeta.
Esta memória é uma PROM apagável.
Sua utilização é basicamente igual a da PROM. Entretanto possui a vantagem de poder ser apagada.
EEPROM
Significa: Eletrically Erasable Programmable Read Only Memory ou Memória Somente de Leitura, programável e eletronicamente Alterável.
Também pode ser chamada de EAROM - Electrically Alterable ROM.
Esta memória corresponde a uma memória EPROM apagável por processo eletrônico, sob o controle de uma UCP, com programas e equipamentos adequados.
É geralmente utilizado em dispositivos aos quais se deseja permitir a alteração, via modem, possibilitando a carga de novas versões de programas à distância ou para permitir a reprogramação dinâmica de funções específicas de um determinado programa, geralmente relativas ao hardware. Ex: reconfiguração de teclado ou modem, etc.

## Slide 14
Memórias Voláteis
São assim chamadas porque as informações armazenadas internamente são perdidas quando a alimentação é interrompida.
Estas memórias são utilizadas para o armazenamento temporário de dados ou programas, que são utilizados pelo processador no decorrer do processamento de dados.
As memórias do tipo RAM (Random Access Memory - Memória de Acesso Randômico ou Aleatório) pertencem ao grupo das memórias voláteis.
Static RAM - RAM Estática
A memória RAM estática pode também ser chamada de SRAM.
Possui seu funcionamento baseado em circuitos flip-flops, portanto, não necessitam de um circuito externo de “refresh”, refrescamento, já que os flip-flops evitam a perda dos dados, armazenados internamente, ao longo do tempo, considerando que as SRAMs estejam alimentadas adequadamente.
A principal desvantagem da SRAM é o seu baixo fator de integração. Por ser baseada em flip-flops ocupam muito espaço resultando em uma baixa capacidade de armazenamento por C.I. (circuito integrado).

## Slide 15
Static RAM - RAM Estática
A principal vantagem está no tempo de acesso aos dados que é bem menor do que as memórias dinâmicas.
As SRAMs são utilizadas em aplicações que exigem alta performance e baixa capacidade de armazenamento.
Dynamic RAM - RAM Dinâmica
Pode ser chamada de DRAM.
São baseadas em capacitores. Por este motivo têm a característica de perder a carga armazenada, ou seja, se descarregam ao longo do tempo.
Para que os dados não sejam perdidos, as DRAMs necessitam de um circuito externo, que em ciclos periódicos predeterminados, rescreva os dados nas DRAMs.
Este circuito externo é chamado de Circuito de Refresh.
As DRAMs ao contrário das SRAMs possuem uma alta integração resultando em alta capacidade de armazenamento por circuito integrado.
As DRAMs são utilizadas como memória principal dos PC´s.

## Slide 16
Aplicações das RAMs
Devido a alta performance das SRAMs elas são utilizadas como memórias secundárias nos caches L1, L2 e L3.
As DRAMs são utilizadas como memória principal devido a sua alta capacidade de integração.
Comunicação: Memória Principal e UCP
Os diversos componentes do computador: UCP, memória e periféricos se comunicam através de um componente denominado barramento. O barramento é um conjunto de condutores elétricos e de circuitos eletrônicos que controlam o fluxo interno dos bits.
Para um dado ser transportado de um componente a outro, é preciso emitir os sinais de controle necessários para o componente-origem colocar o dado no barramento e para o componente-destino ler o dado do barramento.
O dado é composto por bits. Portanto, um barramento deverá ter tantas linhas condutoras quanto forem os bits a serem transportados de uma vez. Imagine o barramento como uma rua. Quanto mais faixas esta rua tiver, mais carros poderão trafegar simultaneamente.

## Slide 17
Comunicação: Memória Principal e UCP
A comunicação entre a MP e a UCP utiliza dois registradores da UCP: Registrador de Endereços de Memória - REM (MAR - Memory Address Register, em inglês), e Registrador de Dados da Memória - RDM (MBR - Memory Buffer Register)
Bits, Bytes e Palavras
Chamamos de BIT - Binary Digit ou Dígito Binário, a menor porção de informação que um computador pode interpretar. Corresponde a um 0 ou um 1.
Ao conjunto de 8 Bits chamamos byte. O byte é a unidade de medida para armazenamento de dados nos computadores. Com um byte podemos armazenar uma letra ou um número ou um símbolo.
Palavra é a unidade de informação do sistema UCP / Memória Principal.
Pode-se dizer que palavra é a capacidade de manipulação de bits do núcleo do computador, que é constituído pela UCP e pela Memória Principal.
Vale salientar que nem sempre todos os elementos do núcleo de um computador: registradores da UCP, ULA e barramento de dados têm a mesma largura, ou seja, processem simultaneamente a mesma quantidade de bits.

## Slide 18
Bits, Bytes e Palavras
Pode-se encontrar computadores em que o tamanho da ULA e dos acumuladores e registradores gerais, da UCP, não é o mesmo tamanho dos barramentos.
Portanto é possível encontrar computadores “ditos“ de 64 bits tendo seu barramento de dados de 32 bits. Neste caso a capacidade da ULA e dos registradores é de 64 bits porém o barramento só consegue transferir 32 bits por vez.
Como exemplos temos o processador Intel 8086 que possuía todos os seus componentes com 16 bits, inclusive o barramento de dados e o processador Intel 8088, que foi usado nos primeiros PC-XT. O 8088 também era dito um processador de 16 bits. Entretanto, possuía a ULA e os registradores trabalhando a 16 bits e o barramento de dados a 8 bits.
Nestes casos a transferência de dados através do barramento se faz em duas etapas, um byte de cada vez, e em consequência no 8088, essa transferência consome o dobro dos ciclos de barramento em relação ao 8086.
Acesso à Memória Principal
O acesso à MP é aleatório, portanto qualquer que seja o endereço de memória (posição) que se queira acessar, o tempo de acesso é o mesmo (constante).

## Slide 19
Funcionamento Memória Principal
A memória principal pode ser acessada através de duas operações: leitura ou gravação.
Acessar para leitura significa requisitar à memória principal o conteúdo de uma determinada célula. Esta operação de leitura consiste na transferência de um conjunto de bits (cópia) da memória principal para a UCP. A operação de leitura não é destrutiva, isto é, o conteúdo da célula não é alterado.
Passos executados pelo Hardaware, UCP, numa operação de leitura:
  A UCP armazena no REM o endereço onde a informação requerida está armazenada.
  A UCP comanda a leitura.
  O conteúdo da posição identificada pelo endereço contido no REM é transferido para o RDM e fica disponível para a UCP.
Acessar para escrita significa escrever uma informação em uma célula da memória principal. Esta operação de armazenamento consiste na transferência de um conjunto de bits da UCP para a memória principal. Esta operação é destrutiva pois a informação que estiver gravada naquela célula será sobrescrita.

## Slide 20
Funcionamento Memória Principal
Passos executados pelo Hardaware, UCP, numa operação de escrita:
  A UCP armazena no REM o endereço de memória da informação a ser gravada e no RDM a própria informação.
  A UCP comanda a operação de escrita.
  A informação armazenada no RDM é transferida para a posição de memória cujo endereço está contido no REM
Microprocessadores
A função básica de um processador é receber dados aplicados à sua entrada, processá-los da maneira apropriada e apresentar resultados bem definidos em sua saída.
O processamento é feito de maneira sequencial, ou seja, passo a passo
Em um processamento existe uma ordem de execução a ser seguida, entretanto não há a ocorrência de um passo simultâneo a outro. Não há execução de dois passos simultâneos. Quanto mais rápido for executado um passo, menos tempo de espera haverá para o próiximo passo.
Caixa Preta
(P rocessador)
Entrada
Saída

## Slide 21
Microprocessadores
A velocidade de processamento dos dados está intimamente ligada à velocidade na qual o processador está operando. Logo, quanto maior for a velocidade de operação, mais rapidamente os dados processados chegarão à saída.
Para controlar a execução dos passos de execução em função do tempo, é utilizado um relógio ou clock externo ao processador.
O clock externo é responsável por enviar pulsos quadrados periódicos para o processador. É por meio deses pulsos periódicos que o processador realiza processamento ordenado. Através do clock ocorre a sincronização dos passos que serão executados internamente.
Os pulsos são quadrados porque estão operando em um sistema digital. Portanto só utilizam dois valores: 0 e 1.
Caixa Preta
(P rocessador)
Entrada
Saída
Clock

## Slide 22
Microprocessadores
Quando queremos que a “caixa preta“, processador, realize determinada tarefa, fornecemos a ela uma sequência de instruções.
Esta sequência de instruções recebe o nome de software ou programa. Portanto, qualquer programa é simplesmente uma sequência de instruções que pode ser interpretada e executada por um processador.
Caixa Preta
(P rocessador)
Entrada
Saída
Clock
Software
Nem sempre um programa desenvolvido para um processador A funcionará em um processador B. Por exemplo: os softwares desenvolvidos para a plataforma PC (x86) não rodam em MAC, e vice-versa. Isto ocorré devido às diferenças entre os “sets“, conjuntos, de instruções específicas a cada processador.

## Slide 23
Microprocessadores - Arquitetura Externa
Entre o processador, a memória e os dispositivos de entrada e saída ocorrerá a transferência de sinais elétricos, ou seja, a transmissão de informações entre eles. Os meios pelos quais as informações trafegam são chamados de barramentos (bus, em inglês).
As informações que trafegam em um barramento são: dados, endereços e sinais de controle.
Para cada tipo de conjunto de informações existe um barramento dedicado.
Os barramentos que interligam o processador com os demais dispositivos do sistema são: barramento de dados (data bus), baramento de endereços (address bus) e barramento de controle (control bus).
Os barramentos de dados e de controle são ditos barramentos bidirecionais, podem tanto entrar quanto sair do processador e/ou dispositivo do sistema.
O barramento de endereços é unidirecional. As informações que trafegam podem somente sair do processador e entrar nos dispositivos de sistema.

## Slide 24
Microprocessadores - Arquitetura Externa
Memória
E/S
Barramento de Endereços
Barramento de Sinais de Controle
Barramento de Dados
Processador
Barramento de Dados: todos os dados e instruções de dados que serão manipulados internamente pelo processador utilizam o barramento de dados para serem transferidos dos periféricos do sistema para o processador. Quando as informações já foram processadas e os resultados estão disponíveis, elas retornam para os periféricos do sistema, utilizando-se do mesmo barramento de dados que foi utilizado para a entrada.

## Slide 25: Microprocessadores - Arquitetura Interna
Microprocessadores - Arquitetura Externa
Barramento de Endereços:o barramento de endereços é utilizado pelo processador para fazer o endereçamento de todos os periféricos do sistema, tais como: memórias RAM, controladores de vídeo, unidades de disco, entre outros.
Este barramento é unidirecional porque o processador utiliza-o para apontar um determinado endereço em um determinado instante. Em um próximo instante esse barramento apontará novamente para outro endereço e assim sucessivamente. Portanto o tráfego de bits no barramento de endereços será sempre do processador para os periféricos do sistema.
Barramento de Controle: Através do barramento de controle o processador recebe e envia sinais de controle para todos os dispositivos do sistema.
A arquitetura interna de um processador pode ser dividida em três blocos básicos:
  Unidade Lógico e Aritmética - ULA
  Unidade de Controle - UC
  Registradores Internos - RI

## Slide 26: Microprocessadores - Arquitetura Interna
UCP
Unidade de Controle
Unidade Lógica e Aritmética
Registradores
Memória Principal
Disco
Impressora
Dispositivos de Entrada e Saída
Barramento de dados
Unidade de Entrada
Memória
Unidade de Saída
Unidade Lógica e Aritmética
Unidade de Controle

## Slide 27: Microprocessadores - Arquitetura Interna
Para que os dados e instruções armazenadas na memória fiquem disponíveis para a UCP ela conta com os seguintes registradores:
  Contador de Instruções (CI) - Contém o endereço da próxima instrução a ser executada.
  Registrador de Endereços (REM) - Contém o endereço da palavra a ser retirada ou colocada na memória.
  Registrador de Dados (RDM) - Contém o dado a ser retirado ou colocado da/na memória no endereço indicado pelo RE.
  Registrador de Instruções (RI) - Contém a instrução retirada da memória para ser executada.
  Acumulador (AC) - Contém operandos para as operações lógicas e aritméticas e pode ser usado como registrador para entrada e saída de dados.
A ULA é responsável por executar operações lógicas e aritméticas como: disjunção, conjunção, ou exclusivo e outras operações lógicas.
As operações na ULA são extremamente rápidas. Leva cerca de 1 nanosegundo, 10-9 segundos, para operar duas palavras de 16 bits.
A UC é responsável por controlar a sincronização de todas as transferências de dados e instruções. É onde os códigos que representam as operações a serem realizadas são identificados e através da qual os dados são obtidos da memória.

## Slide 28: Microprocessadores - Arquitetura Interna