## Slide 1: Introdução à Computação
Unidade 3.2 Redes de Computadores
Eduardo Argollo

## Slide 2: Ementa
Histórico
O que é uma rede?
O que eu ganho com uma rede?
Topologias de rede
OSI – Um conceito teórico
Camadas do Modelo OSI
Equipamentos de comunicação
O TCP/IP
Internet

## Slide 3: Histórico
Primitivos sinais de fumaça e pombos-correio
1838 – Telégrafo (Samuel Morse)
  Símbolos binários transmitidos por pulsos elétricos
Comunicação de sinais elétricos evoluiu para: Telefone, rádio, televisão, ...
Sistemas de computadores
  1950 – Máquina central que processava todas as informações – Fila de ‘clientes’ para submeter um job
  1960 – Sistemas de terminais = Máquina central com terminais ligados – SO Multitarefa
  1970 – Recursos distribuídos, poder computacional nas pontas -> Redes de computadores

## Slide 4: O que é uma rede?
No seu conceito mais Básico uma rede são dois ou mais computadores interligados entre si de forma que possam compartilhar informações.
Os equipamentos utilizados não precisam realmente ser computadores, podem ser unidades capazes de se comunicar através da rede. Por exemplo uma impressora para rede ou um print server.

## Slide 5: O que eu ganho com uma rede?
Uma rede permite o compartilhamento de informações e recursos.
Permite uma melhoria na relação custo x benefício do recurso.
Exemplos: Compartilhar impressora, comunicação via correio eletrônico, compartilhamento de arquivos, sistemas utilizados através de toda a rede, compartilhamento de internet, . . .

## Slide 6: Tipos de redes
De acordo com a distribuição geográfica temos:
  LAN – Local Area Network – Redes locais: São redes que permitem a comunicação de equipamentos em uma pequena região, normalmente entre 100m e poucos quilômetros. Normalmente possuem altas taxas de transmissão (0,1 a 1 Gbit) e baixa taxa de erro (10-8 a 10-11)
  MAN – Metropolitan Area Network – Redes Metropolitanas: Quando a rede começa a atingir distâncias metropolitanas. Possuem características semelhantes às das redes locais mas com dimensão metropolitana
  WAN – Wide Area Network – Redes Geograficamente Distribuídas: Atinge usuários geograficamente distribuídos. Por possuírem alto custo de comunicação (satélites, microondas, . . .) normalmente são geridas por grandes operadoras. Normalmente possuem velocidades de transmissão baixa (da ordem de Kbits ou poucos Mbits)

## Slide 7: Topologias - Conceitos
Através da organização dos enlaces físicos (os meios de transmissão), uma rede passará a possuir um arranjo topológico.
O arranjo depende do tipo de rede (LAN, MAN ou WAN) e pode ser fator determinante na sua eficiência e velocidade.
As ligações físicas podem ser de dois tipos:
  Ponto a ponto: Apenas dois pontos de comunicação (um em cada extremidade)
  Multiponto: Três ou mais dispositivos de comunicação usando um mesmo enlace.
Ponto a ponto
Multiponto

## Slide 8: Topologias
Topologia totalmente ligada
  Todos os equipamentos estão ligados entre si
A comunicação entre cada par se dá pelo enlace que liga este par.
Quando aumenta o número de equipamentos fica inviável se aumentar a quantidade de enlaces.
Numa rede com n estações são necessárias n(n-1)/2 ligações ponto a ponto

## Slide 9: Topologias
Topologia em anel
  É o extremo oposto da topologia totalmente ligada.
A comunicação opera num único sentido.
A mensagem terá que circular o anel do computador origem até o computador destino.
Ela tem grandes problemas como a ausência de caminhos alternativos.

## Slide 10: Topologias
Topologia parcialmente ligada ou em grafo
  É o ‘meio termo’ entre as anteriores.
Nem todas as ligações entre os pares estão presentes mas existe redundância, caso um caminho não esteja disponível outro pode ser tentado.

## Slide 11: Topologias
Topologia em estrela
  A comunicação se dá através de um elemento central.
Todas as mensagens passam pelo nó central.
Em algumas redes a única função do nó central é o chaveamento (ou comutação) entre as estações. Ele é denominado comutador ou switch.
Este arranjo é melhor aproveitado quando o nó central é responsável pelo processamento de informações dos periféricos.
Muito usado no caso de arquitetura cliente x servidor

## Slide 12: Topologias
Topologia em barramento
Todas as estações se ligam ao mesmo meio de transmissão.
Como todos os nós podem ouvir as informações transmitidas ela facilita as mensagens globais.
É necessário a existência de mecanismos de controle de acesso à barra.
A falha em uma estação não causam a parada total do sistema.
Não é ponto a ponto e sim multiponto.
A adição de um nó pode ser um grande inconveniente, bem como o controle das características elétricas do meio para que não ocorram
falhas.
Estes aspectos limitam o comprimento e a quantidade de estações do barramento.
Um concentrador ou hub .
Esta topologia é muito usada em Redes Locais

## Slide 13: Comunicação numa rede
Para que os equipamentos se comuniquem é necessária uma formalização de como se dará a comunicação.
Esta formalização veio através dos protocolos de comunicação.
Um protocolo é um conjunto de regras que regem o envio no computador emissor e o recebimento no computador destino.
Cada máquina pode ter vários protocolos instalados
Para que haja comunicação é necessário que o computador de origem e destino estejam usando o mesmo protocolo.

## Slide 14: Alguns Protocolos
TCP/IP
Netbeui
X.25
XNS
IPX/SPX
OSI Protocol Suite

## Slide 15: Funcionamento dos protocolos
Com o crescimento da complexidade das redes ficou difícil para os protocolos controlar todos os passos da comunicação
Decidiu-se dividir um protocolo em camadas hierárquicas.
Cada camada utiliza os recursos da camada inferior.
Cada camada se comunica com a camada correspondente no outro computador.
Com isto divide-se o problema da comunicação em problemas menores que podem ser resolvidos de forma mais fácil.

## Slide 16: Exemplo de camadas
ORIGEM
DESTINO
Cada camada relaciona-se com a mesma camada no destino
Camada7
Camada6
Camada5
Camada4
Camada3
Camada2
Física
Camada7
Camada6
Camada5
Camada4
Camada3
Camada2
Física

## Slide 17: Ainda falando em camadas...
Esta é a maneira mais eficiente de se estruturar uma rede.
A ligação entre dois níveis é chamada interface
Inicialmente cada fabricante criou sua própria estrutura de camadas => Proprietárias do fabricante
Era preciso se ter um padrão
Foi então criado o Reference Model for Open Systems Interconnection (OSI)

## Slide 18: O modelo OSI
Criado pela ISO (Internacional Organization for Standarization) em 84
Possui 7 camadas
Pode ser usado em qualquer tipo de rede, desde LAN até WAN.
O OSI é um modelo teórico, existem protocolos baseados neste modelo mas não há um número significativo de estações usando estes protocolos.

## Slide 19: Camadas do Modelo OSI
ORIGEM
DESTINO

## Slide 20
FÍSICA
Primeira camada do modelo
Controla a inserssão e retirada de dados
da mídia
Manipula apenas bits ( 1 e 0)
Manipula um bit de cada vez
Controla apenas as caracteristicas físicas

## Slide 21
ENLACE
Monta as estruturas de dados
Insere o endereçamento local
Gera o CRC
Connverte estrutura dados em bits
Envia o “recibo de envio”
Recebe o “recibo de entrega”
Vinculo de dados

## Slide 22
REDE
Opcional
Não tem nenhum mecanismo de
detecção de erros
Define a rota entre origem e
destino
Interliga computadores entre
segmentos

## Slide 23
TRANSPORTE
Gera os pacotes na origem
Indentifica a sequencia dos
pacotes
Reorganiza na sequencia adequada
os pacotes no destino
Remonta as estruturas de dados

## Slide 24
SESSÃO
Pouco utilizada
Negocia e gerencia o fluxo de
dados
Determina o sentido do fluxo
Unidirecional
Bidirecional

## Slide 25
APRESENTAÇÃO
Gerencia como os dados vão
ser apresentados
Encriptografa
Converte os sistemas de
codificação (ASCII - EBCDIC)
Comprime / Descomprime

## Slide 26
APLICAÇÃO
Fornece interface entre as aplicações
e a rede

## Slide 27: Equipamentos de Comunicação
HUB ou Concentrador: Participa da camada física fazendo o barramento. Amplifica os sinais dos BITs.
SWITCH ou Comutador: Atua na camada de enlace, interligando seguimentos (barramentos) montando uma rede.
Roteador: Interliga diversas redes. Está fazendo parte da camada de Rede.