## Slide 1: Modelos de Operaciones Básicas y Análisis de Datos de Entrada
Capítulo 4

## Slide 2: Agenda
Modelo 4-1: Ensamble electrónico/inspección
  Enfoques de modelaje
  Nuevos módulos de Arena (Decide, Record)
Modelo 4-2: Ensamble electrónico mejorado/ inspección
  Recursos: horarios, estados y fallas
  Reportes de frecuencias
  Estadísticas de utilización
Modelo 4-3: Mejorando la animación
  Colas, dibujos de las entidades, dibujos de los recursos
  Añadir gráficos (plots) y variables

## Slide 3: Agenda ... (cont.)
Análisis de datos de entrada
  Especificar distribuciones y parámetros de entrada
  Entradas determinísticas vs. aleatorias
  Colección y uso de datos
  Ajustando distribuciones de entrada via Input Analyzer
  No hay datos?
  Procesos de llegada no-estacionarios
  Datos de entrada multivariable y correlacionados

## Slide 4: Sistema de ensamble electrónico/ inspección (Modelo 4-1)
Se producen dos partes distintas de componentes (A, B)
Arribo de partes: cajas de metal listas para ensamble de las partes electrónicas
Parte A, Parte B—áreas de preparación separadas
Ambas van a Encapsulado para ensamblaje, inspección—si buenas se despachan, contrario reproceso
Reproceso—Se recupera o se desecha
Prep Parte A
Prep Parte B
Reproceso
Encapsulado
9%
91%
Parte A
Parte B
Lotes de 4
Arribos
EXPO(5)
TRIA(1,4,8)
TRIA(3,5,10)
Parte A
TRIA(1,3,4)
EXPO(30)
Parte B
WEIB(2.5,5.3)
EXPO(45)
20%
80%
Despachado
Recuperado
y
Despachado
Desecho

## Slide 5: Parte A
Tiempos entre llegadas: expo (5) minutos
Ir a área de preparación de las Parte A
  Proceso = (maquinado y limpieza) ~ tria (1,4,8)
Ir a encapsulador
  Proceso = (ensamble + inspección) ~ tria (1,3,4) min.
  91% pasa, ir a Despacho; contrario ir a Reproceso
Reproceso: (reproceso + inspección) ~ expo (45)
  80% pasa, ir a Despacho; contrario ir a Desecho

## Slide 6: Parte B
Tiempos entre llegadas: batches de 4, expo (30)
Tiempos de tránsito entre estaciones: 2 min.
Ir a área de preparación de las Parte B
  Proceso = (maquinado y limpieza) ~ tria (3,5,10)
Ir a encapsulador
  Proceso = (ensamble + inspección) ~ norm (2.4, 0.5) min. , diferente de la Parte A, sin embargo la misma estación
  91% pasa, ir a Despacho; contrario ir a Reproceso
Reproceso: (reproceso + inspección) = expo (45)
  80% pasa, ir a Despacho; contrario ir a Desecho

## Slide 7: Condiciones de corrida, datos de salidas.
Empieza vacío y desocupado, correr durante 1,920 minutos
Datos de salidas:
  Utilización de todos los recursos
  Cantidad de partes en cada cola
  Tiempos de espera en cada cola
Para todas las salidas del sistema calcule el tiempo en el sistema, desglosado por partes despachadas, partes reprocesadas y despachadas, partes desechadas

## Slide 8: Desarrollando el Modelo
Defina los submodelos, módulos, estructuras de datos, lógica de control
Nivel apropiado de detalle—utilizar propio juicio
Múltiples formas de modelar la lógica
Este modelo:
  Las entidades son las partes individuales (ambos tipos)
  Módulos Create separados para cada tipo de parte
  Módulos Process separados para cada área de prep.
  Módulos Process para encapsulado y reproceso, cada uno seguido de un módulo Decide (2-way by Chance)
  Módulos Depart para despacho, salvamento y desecho
  Atributo Tiempo de Encapsulado asignado al arribo de las partes (cada tipo de parte tiene un tiempo diferente)
  Módulos Record justo antes de la salida para el registro del tiempo en el sistema

## Slide 9: Construyendo el Modelo
Ventana “New model”
Adjunte el panel “Basic Process” (si fuese necesario)
Coloque los módulos
  Create (x 2)
  Assign (x 2)
  Process (x 4)
  Decide (x 2)
  Record (x 3)
  Dispose (x 3)
Click derecho — repite la última acción
Auto-Connect o conección manual vía
Estrategia alternativa – ponga un módulo a la vez y complételes toda la información

## Slide 10: Módulo Create - Parte A
Pantalla principal (predefina lo no mencionado)
  Enter Data
    Station: Arribo Parte A (digitar)
  Arrival Data
    Time Between: EXPO(5) (tomar de menu de selección)
    Mark Time Attribute: Hora de Ingreso (digitar)
  Leave Data
    Station: Prep Parte A (digitar)
    Route Time: 2
Pantalla “Assign” (botón); Add…
  Atributo: Tiempo de Encapsulado (digitar)
  Value: TRIA(1,3,4) (tomar del menú de selección)

## Slide 11: Módulo Arrive - Parte B
Igual que para arribo de Parte A, excepto:
  Estación: Arribo Parte B
  Batch Size: 4
  Time Between: EXPO(30)
  Leave Data Station: Prep Parte B
  Tiempo de Encapsulado Value: NORM(2.4, 0.5)
Cada arribo genera cuatro entidades separadas
  Cuádruples separados en el nacimiento
  Flujo independiente
  Valores diferentes de Tiempo de Encapsulado

## Slide 12: Módulo Create - Parte A
Nombre: Arribo Parte A
Tipo de Entidad: Parte A
Tiempo entre llegadas
  Tipo: Random (Expo)
  Valor: 5
  Unidades: Minutos
Mantenga info. predefinida para lo que no se haya mencionado en el punto anterior
Pantalla “Assign” (botón); Add…
  Atributo: Tiempo de Encapsulado (digitar)
  Value: TRIA(1,3,4) (tomar de menu de selección)
Una vez que estos datos hayan sido digitados, estos quedan registrados en los menues de selección (Nombre del módulo, Tipo de Entidad, etc.).

## Slide 13: Módulo Create - Parte B
Nombre: Arribo Parte B
Tipo de Entidad: Parte B
Tiempo entre llegadas
  Tipo: Random (Expo)
  Valor: 30
  Unidades: Minutos
Entidades por Arribo: 4

## Slide 14: Módulo Assign - Parte A
Nombre: Asignación de atributos Parte A
Botón “Add”:
  Tipo: Atributo
  Nombre del Atributo: Tiempo Encapsulado
  Nuevo valor: TRIA(1, 3, 4)
Botón “Add”:
  Tipo: Atributo
  Nombre del Atributo: Hora de Ingreso
  Nuevo valor: TNOW (para calcular tiempo en el sistema)
TNOW es la variable interna de Arena para el reloj de la simulación. Más información sobre otras variables en:
Help  Arena Help Topics  Contents 
Using Variables, Functions, and Distributions  Variables

## Slide 15: Módulo Assign - Parte B
Nombre: Asignación de atributos Parte B
Botón “Add”:
  Tipo: Atributo
  Nombre del Atributo: Tiempo Encapsulado
  Nuevo valor: WEIB(2.5, 5.3)
Botón “Add”:
  Tipo: Atributo
  Nombre del Atributo: Hora de Ingreso
  Nuevo valor: TNOW (para calcular tiempo en el sistema)
Nombres para los objetos en Arena
– Se sugieren nombres predefinidos
– Nombres quedan referenciados en menúes de selección como referencia.
– Todos los nombres en el modelo deben ser únicos (aún entre distintos tipos de objetos)

## Slide 16: Módulo “Process” Acción
Delay
  La entidad permanece en el servidor por el tiempo especificado; no interviene recurso alguno, por lo que ilimitadas entidades pueden estar simultáneamente en el Delay.
Seize Delay
  La entidad debe primero tomar una cantidad establecidad de unidades de recurso (hace fila de no haber disponible) y luego permanece por el tiempo establecido … se asume que la entidad liberará al recurso en un módulo posterior.
Seize Delay Release
  Como el Seize Delay, pero libera al recurso luego del Delay (¡lo que buscamos en este modelo!)
Delay Release
  Asume que la entidad tomó control del recurso en un módulo anterior, y ahora lo utiliza por un tiempo determinado para luego liberarlo.

## Slide 17: Módulo “Process” Prep A
Nombre: Proceso Prep A
Acción: Seize Delay Release
Subdiálogo Recurso (botón “Add”):
  Tipo: Recurso (opción de menú)
  Nombre del Recurso: Prep A
  Cantidad: 1 (estándar)
Tiempo de Proceso: Triangular
Unidades: Minutos
Mínimo: 1
Valor (Moda): 4
Máximo: 8
Si se especificacen múltiples recursos (botón “Add”), la entidad debería tomarlos todos antes de que el Delay (tiempo de proceso) pueda dar inicio.

## Slide 18: Módulo “Process” Prep B
Nombre: Proceso Prep B
Acción: Seize Delay Release
Subdiálogo Recurso (botón “Add”):
  Tipo: Recurso (opción de menú)
  Nombre del Recurso: Prep B
  Cantidad: 1 (estándar)
Tiempo de Proceso: Triangular
Unidades: Minutos
Mínimo: 3
Valor (Moda): 5
Máximo: 10

## Slide 19: Módulo “Process” Encapsulador
Nombre: Proceso Encapsulado
Acción: Seize Delay Release
Subdiálogo Recurso (botón “Add”):
  Tipo: Recurso (opción de menú)
  Nombre del Recurso: Encapsulador
  Cantidad: 1 (estándar)
Delay Type: Expression
Unidades: Minutos
Expression: Tiempo Encapsulado
Recuerde – Tiempo Encapsulado ya fue definido anteriormente tanto para Parte A como B ... ahora se hará uso de su valor ... permite uso de distribución diferentes para A y B.

## Slide 20: Módulo “Decide” Inspección Encapsulado
El módulo Decide permite definir diferentes caminos a seguir de acuerdo a una condición (atributo o variable) o a una probabilidad
Nombre: Rechazo Inspección Encapsulado
Tipo: 2-way by Chance (estándar)
Porcentaje verdadero: 9
Puntos de salida diferentes para Falso, Verdadero – conecte apropiadamente
– Note que es el porcentaje verdadero, no la probabilidad … por lo que “9” significa probabilidad de 0.09 (9%).
– Arbitrariamente tomamos que “verdadero” implica el rechazo en la inspección.
– Este módulo es muy versátil y poderoso … explore su botón de ayuda (Help)

## Slide 21: Módulo “Process” Reproceso
Nombre: Proceso de Reproceso
Acción: Seize Delay Release
Subdiálogo Recurso (botón “Add”):
  Tipo: Recurso (opción de menú)
  Nombre del Recurso: Reproceso
  Cantidad: 1 (estándar)
Delay Type: Expression
Unidades: Minutos
Expression: EXPO(45)
Tuvimos que usar la opción de Expression para el Delay Type pues la distribución que ocupamos (EXPO) no está directamente disponible en el menú Delay Type.

## Slide 22: Módulo “Decide” - Inspección Reproceso
Nombre: Rechazo Inspección Reproceso
Tipo: 2-way by Chance (estándar)
Porcentaje verdero: 20
Arbitrariamente asumimos que “verdadero” implica que se rechazó en la inspección.

## Slide 23: Módulos “Record”
Arena recolecta gran cantidad de estadísticas de desempeño, pero no necesariamente todas las que usted ocupa.
Aquí requerimos el tiempo en el sistema (promedio, máx.) desglosado por partes despachadas, partes reprocesadas y despachadas, partes desechadas.
El módulo “Record” se puede colocar en cualquier punto del modelo donde queramos recolectar estadísticas de las partes que pasan por ahí.
Usado para medidas de desempeño tipo Tally (mediciones de tiempos) (repase el Capítulo 3)

## Slide 24: Módulo “Record” Partes Despachadas
Nombre: Record Partes Despachadas
Tipo: Time Interval
  Esta opción registra el tiempo transcurrido hasta el momento (TNOW) desde que el atributo hora de ingreso fue registrado.
  Existen otras opciones de Tipo … explore por medio de la ayuda del módulo Record!
Nombre del Atributo: Hora Ingreso
  Recuerde - este es el atributo definido (Assign) con el valor del reloj de la simulación justo después de que ingresara la entidad al modelo (Create)
Nombre del Tally: Tiempo en el Sistema Despacho
Los otros dos módulos Record van igual, solo cambian los nombres.

## Slide 25: Módulos “Dispose”
Tres puntos de salida independientes de acuerdo al tipo de salida (Desecho, Recuperado, Depachado)
El usar tres salidas independientes facilita el conteo de las partes de acuerdo a su tipo y el desplegar el contador respectivo en la animación.

## Slide 26: Run/Setup para Control de Corridas
Sin éste, el modelo correría por siempre - el modelo no asume ningún tiempo de terminación pues eso lo debe determinar usted como analista.
Cejilla “Project Parameters”:
  Complete los campos de “Project Title” y “Analyst Name”
  Asuma las selecciones predefinidas de Estadisticas, con excepción del check de “Entities” – éste no es necesario para lo que buscamos, solo haría la corrida más lenta.
Cejilla “Replication Parameters” :
  “Replication length”: 32 horas de largo de corrida
  “Base Time Units”: las unidades base serán minutos para efectos de los reportes de resultados

## Slide 27: Dibujos diferentes para las Partes A y B
Seleccione el módulo “Entity” y edítelo en la cuadrícula del extremo inferior de la pantalla.
En la cuadrícula aparece una fila por cada tipo de entidad (Parte A, Parte B)
Seleccione el dibujo de su preferencia del menú “Initial Picture”; use un dibujo distinto para cada tipo de entidad.
  Puede usar la opción Edit/Entity Pictures para ver y modificar la lista de dibujos que se le presenta aquí. Este punto se desarrollará a detalle más adelante...

## Slide 28: Corriendo el Modelo
Check (si desea revisar el modelo)
  El botón “Find” le ayudará a ubicar los errores
Go (hace chequeo y corre el modelo)
  Algunos gráficos desaparecen durante la corrida. Estos reaparecen una vez que la corrida finalice. Usted lo puede controlar mediente la opción View/Layers
  La barra inferior muestra el estado de la corrida - número de corrida, tiempo simulado, estado de la simulación.
Velocidad animación – más (>), menos (<)
Pausa ( ) o tecla Esc; para continuar
Run/Step ( ) depurar el sistema paso a paso
Run/Fast-Forward ( ) desactiva la animación
  Run/Run Control/Batch Run (No Animation) es más veloz

## Slide 29: Lectura de Resultados
Contadores desplegados en la animación
  Create, Dispose, Decide – incrementan cuando la parte sale del módulo
  Process – cantidad de partes en el módulo
Reporte final de resultados
  El contenido depende de Run/Setup/Project Parameters
  Navegue a través del reporte (estructura de árbol)
  Estadísticas tipo “Tally”, “Time-Persistent” y Contadores
  Media, Min, Max, y ancho medio para I.C. (95% confianza)
    Los intervalos de confianza son para los valores esperados en estado estable (tema a desarrollar más adelante).
    Podrían no generarse se la corrida no es suficientemente larga
Las conclusiones generadas de una sola corrida suelen ser díficiles y poco confiables

## Slide 30: Modelo 4-2: Modelo Modificado
Aspectos relevantes:
  Se mostró el modelo anterior al gerente de producción
  Modelo original solo refleja primer turno de un día de dos turnos -- en el segundo turno hay dos operarios en Reproceso (el cuello de botella) ... 8 horas por turno.
  Importante considerar que el encapsulador a veces falla
    Tiempo entre paros ~ exponencial con media de 2 horas
    Tiempos de reparación ~ exponencial con media de 4 minutos
  Desea comprar “racks” para la cola de reproceso
    Cada “rack” sostiene 10 partes
    ¿Cuántos “racks” debería comprar?
  Correr el modelo para 10 días
Se requiere: Schedules, Resource States, Resource Failures

## Slide 31: Combio de las condiciones de la corrida
Redefina un “día” como 16 horas – Run/Setup/Replication Parameters
Cambie el largo de la corrida a 10 (de estos) días

## Slide 32: Schedules
Cambiar capacidad del recurso a través del tiempo
En el módulo “Resource” (cuadrícula de trabajo)
  Para Recurso Reproceso, cambie el tipo de “Fixed Capacity” (Cap. Fija) a “Based on Schedule” (base horario)
  2 nuevas columnas – “Schedule Name” y “Schedule Rule”
  Digite nombre del horario (Horario Reproceso)
  Seleccione “Schedule Rule” (regla del horario) – vero cómo opera cuando el recurso está trabajando en el momento de la reducción de la capacidad (descanso):
    Ignore – La capacidad se reduce inmediatamente para efectos de estadísticas, pero el trabajo continua hasta terminar, por lo que descanso podría ser más corto o incluso nulo.
    Wait – La capacidad decrementa hasta que si libere el recurso, por lo que el “descanso” será completo pero podría iniciar/finalizar tarde
    Preempt – El proceso se interrumpe inmediatamente y se retoma luego del “descanso”

## Slide 33: Schedules (cont.)
Luego de definir el horario del recurso (módulo Resource), seleccione el módulo Schedule
  La fila con el nombre existe pues fue definido anteriormente
  Seleccione columna Duraciones, vaya al editor gráfico de horarios
    eje-x es tiempo, eje-y es capacidad del recurso
    marque y defina el gráfico
    el botón de Opciones controla escala de ejes, rangos de tiempo, periodicidad del horario
    el editor de horarios trabaja solo con duraciones enteras y cuando no haya expresiones involucradas (es determinístico)
  Alternativa, click derecho en la fila y seleccione la opción “Edit via Dialog”
    Digite el nombre del horario
    Digite los pares de capacidad, duración, cuantos pares sean necesarios
      Si todas las duraciones están especificadas, el horario es cíclico.
      Si alguna duración está vacía, la capacidad permanece indefinidamente constante

## Slide 34: Tiempos de paro en los recursos
Provoca la descompostura de una unidad de un recurso—las demás (si hay) siguen buenas
Botón... Resource
  Failure: asignar nombre a la falla
  Failure based on: falla basada en contador o tiempo
  Fail when: cuando se activa la falla (preempt, ignore, wait)
  Uptime: tiempo entre falla (seleccione cualquier distribución)
  Downtime: duración de la falla (seleccionar distribución)
Puede tener múltiples fallas (con nombres distintos) en un mismo recurso

## Slide 35: Resource Failures (Fallos de los Recursos)
Utilizada para modelar tiempos de paro no programados.
Puede iniciar la definición en los módulos “Resource” o “Failure” (Panel “Advanced Process”) … iniciaremos con el “Failure”.
Abra el panel “Advanced Process”, haga click sobre “Failure”, trabaje sobre la cuadrícula.
Para añadir una falla, haga doble click para añadir una nueva fila.
Asigne un nombre a la falla.
Tipo – Basado en tiempo o Basado en contador
Especifique tiempos y unidades de tiempo

## Slide 36: Resource Failures (Fallos de los Recursos) (cont.)
Adjunte este Fallo al Recurso respectivo
  Módulo “Resource”, Columna “Failures”, click sobre fila sellador
  Seleccione la falla de la lista de Fallas definidas
  Seleccione la regla de fallo:
    Wait, Ignore, Preempt (como en Schedules)
Un recurso puede tener múltiple fallas definidas
Una misma falla puede reutilizarse en múltiples recursos (operan independientemente)

## Slide 37: Estadísticas de Frecuencias
Una descripción más detallada de la medición
Registre la frecuencia de ocurrencia en tiempo de una variable, expresión o estado
Ejemplo: Se quiere saber el % de tiempo que la cola de Reproceso es 0, (0, 10], (10, 20], etc.
Módulo Statistic (Panel “Advanced Process”)
  Cinco tipos de estadísticas, frecuencias es una de ellas
  Defina el nombre (Stats Cola Reproceso), Tipo de Frecuencia (Value)
  Especifique la expresión a monitorear
    Haga click derecho sobre el campo para abrir el Expression Builder
  Report Label (Stats Cola Reproceso)
  Sobre click en Categorías para definir las clases de frecuencias

## Slide 38: Resultados del Modelo 4-2
Difiere del Modelo 4-1 pues la corrida es más larga y los supuestos del modelo son diferentes
  Todo ello provoca que los números aleatorios sean generados de madera distinta, afectando los resultados (Capítulo 11)
Prep A/B no variaron (fuera del largo de corrida y variación aleatorio) … se requiere del análisis de los resultados del modelo (Capítulos 5, 6, 11)
Sellador se encuentra más saturado (ahora falla)
Reproceso está menos congestionado (50% más de personal)
Reporte de frecuencias sugiere que dos racks serían suficientes para el 92% de los casos, tres racks satisfacerían el 100% del tiempo

## Slide 39: Análisis de datos de entrada: Parámetros y Distribuciones
Modelaje estructural: lo que hemos hecho hasta el momento
  Aspectos lógicos—entidades, recursos, paths, etc.
Modelaje cuantitativo
  Especificaciones numéricas y distribuciones
  Como modelaje estructural, requiere observar la operación del sistema; tomar datos si es posible

## Slide 40: Entrada determinísticas vs. aleatorias
Determinístico: valores fijos
  Cantidad de unidades de un recurso
  Tiempo de transferencia de las entidades (?)
  Tiempo entre llagadas, tiempos de proceso (?)
Aleatorio (estocástico): modelar como una distribución, se generan valores para hacer la simulación
  Transferencias, Tiempo entre llegadas, Tiempos de Proceso
  ¿Qué distribución? ¿Cuáles parámetros usar?
  Provoca que las salidas de la simulación sean aleatorias
No ignore la aleatoriedad del sistema—valide

## Slide 41: Tomando datos
A menudo difícil, caro, frustrante, aburrido
  Sistema inexistente
  Datos disponible en las áreas equivocadas—puede que tenga que ajustar el modelo a lo que haya disponible
  Datos sucios e incompletos
  Demasiados datos (!)
Sensibilidad de las salidas vs. aleatoriedad de las entradas
Ajuste el detalle del modelo a la calidad de datos
Costo—presupuestarlo en el proyecto
Capture la variabilidad en los datos—validación del modelo

## Slide 42: Usando Datos: Hechos y Alternativas
Uso de datos “directamente” en la simualción
  Leer valores reales observados para manejar las entradas del modelo (tiempo entre llegada, tiempos de servicio, tipos de partes, …)
  Todos los valores serán “legales” y realistas
  Pero no pueden ir más allá de los datos observados
  Datos pueden ser insuficientes para corridas largas o múltiples corridas
  Computacionalmente lento (leer archivos de disco)
Ajuste distribuciones de probabilidad a los datos
  Genere observaciones sintéticas de las distribuciones para manejar la entrada de datos
  Así lo hemos estado haciendo
  Puede ir más allá de los datos observados (bueno y malo)
  Puede no tener un buen ajuste a los datos—¿validez?

## Slide 43: Ajustando distribuciones vía el Input Analyzer de Arena
Asuma:
  Tiene información muestral: lista de valores observados del sistema actual son Independentes e Identicamente Distribuidos (IID)
  Desea seleccionar o ajustar una distribución de probabilidad para generar sus entredas en el modelo de simulación
Input Analyzer de Arena
  Aplicación independiente, accesible también vía el menú Tools en Arena
  Ajusta distribuciones, da una expresión de Arena lista para agregar directamente en el modelo de simulación

## Slide 44: Ajustando distribuciones vía el Input Analyzer de Arena (cont.)
Ajustar = decidir en la forma de la distribución (exponencial, gamma, empírica, etc.) y estimar sus parámetros
  Existen muchos métodos distintos (por ejemplo mínimos cuadrados)
  Aplique una bondad de ajuste por medio de una prueba de hipótesis
    H0: distribución ajustada representa adecuadamente los datos
    Obtenga el valor de p para la prueba (pequeño = mal ajuste)
Ajuste de distribución “teórica” vs. empírica
Datos continuos vs. discretos, distribución
“Mejor” ajuste entre una serie de distribuciones

## Slide 45: Archivos de datos para el Input Analyzer
Genere el archivo de datos (editor, procesador de texto, hoja de cálculo, ...)
  Deben ser archivos de texto ASCII (salve como texto o exporte)
  Datos deben estar separados por espacio en blanco (espacios en blanco, tabs, enters)
  El resto del formato queda a su discreción
Abra un archivo desde el Input Analyzer
  Menú File/New menu o
  Menú File/Data File/Use Existing … o
  Obtenga un histograma, y resumen básico de los datos
  Para ver archivo: Menú Window/Input Data
Puede generar datos “falsos” para practicar
  Menú File/Data File/Generate New …

## Slide 46: El menú Fit
Ajusta distribuciones, hace pruebas de bondad de ajuste
Ajusta una distribución específica
  Grafica densidad en histograma para “prueba” visual
  Brinda la expresión exacta para copiar y pegar (Ctrl+C, Ctrl+V) en el modelo de simulación
  Puede incluir “offset” o desface según la distribución
  Da resultados de las pruebas de bondad de ajuste
    Pruebas Chi cuadrado, Kolmogorov-Smirnov
    Lo más importante:: valor-p, siempre entre 0 y 1:
    Probabilidad de obtener un set de datos que es más inconsistente con la distribución ajustada que la distribución de datos suya, si es que la distribución ajustada es realmente la verdadera
    p “bajo” (< 0.05 o por ahí): mal ajuste (pruebe de nuevo o ríndase)

## Slide 47: El menú Fit (cont.)
Ajuste todas las distribuciones teóricas de Arena a la vez
  Menú Fit/Fit All o
  Devuelve el error cuadrado menor de la distribución
    Error cuadrado = suma de los cuadrados de las diferencias entre la frecuencia del histograma y la frecuencia de la distribución ajustada
    Puede depender de los intervalos seleccionados en el histograma: diferentes intervalos pueden llevar a diferentes “mejores” ajustes
  Podría ser un mal ajuste, por lo que revise el valor-p
  Para ver la jerarquización de todas las distribuciones evaluadas: Window/Fit All Summary o

## Slide 48: El menú Fit (cont.)
Ajuste una distribución empírica (continua o discreta): Fit/Empirical
  Los resultados pueden interpretarse tanto como distribuciones discretas o continuas
    Discreta: obtenga pares de datos (Probabilidad acumulada, Valor)
    Continuo: Arena interpolará linealmente entre el rango de datos de acuerdo con el par de valores (por lo que no se podrán generar valores fuera del rango, lo que puede ser bueno o malo)
  Las distribuciones empíricas pueden utilizarse cuando las distribuciones “teóricas” no se ajustan, o a própósito

## Slide 49: Algunos aspectos en el ajuste de distribuciones
No es una ciencia exacta—no hay la respuesta “correcta”
Considere teórico vs. empírico
Considere el rango de la distribución
  Infinito en ambos extremos (e.g., normal)
  Positivo (e.g., exponencial, gamma)
  Restringido (e.g., beta, uniforme)
Considere la facilidad de manipulación de los parámetros para cambiar la media y la varianza
Análisis de sensibilidad para el modelo simulado
Datos excepcionales (Outliers) o multimodales
  Se puede partir el set de datos (ver libro para detalles)

## Slide 50: ¿No tiene datos?
Ocurre más amenudo de lo que uno quisiera
No hay solución buena; algunas (malas) optiones:
  Entrevistas a “expertos”
    Min, Max: Uniforme
    Promedio, % de error o error absoluto: Uniforme
    Min, Moda, Max: Triangular
      Mode puede diferir de la Media—permite asimetría
  Tiempo entre llegadas—independente, estacionario
    Exponencial—requiere aún de un valor para la media
  Número de evantos “aleatorios” en un intervalo: Poisson
  Suma de “partes” independientes: normal
  Producto de “partes” independientes: logonormal

## Slide 51: Procesos de llegada no-estacionarios
Eventos externos (amenudo llegadas) cuya tasa cambia a través del tiempo
  Hora de almuerzo en restaurantes de comida rápida
  Horas picos de tráfico en ciudades
  Centrales telefónicas
  Demanda estacional para un producto manufacturado
Puede ser crítico modelar esta no-estacionariedad para la validez del modelo
  Ignorar picos y valles puede ocultar un comportamiento importante
  Puede no considerar las horas pico, etc.
Un buen modelo:
Proceso Poisson No-estacionario

## Slide 52: Procesos de llegada no-estacionarios (cont.)
Dos hechos relevantes:
  Como especificar/estimar la función de la tasa
  Cómo generar adecuadamente de ella a lo largo de la simulación (será discutido en los Capítulos 8, 11 …)
Algunas formas para estimar la función de la tasa—solo cubriremos el método piecewise-constant
  Divida el marco de tiempo de la simulación en intervalos de tiempos en los cuales la tasa es relativamente constante
  Calcule la tasa observada para cada subintervalo
  ¡Sea muy cuidadoso con las unidades de tiempo!
    Unidades de tiempo del modelo = minutos
    Subintervaloss = media hora (= 30 minutos)
    45 llegadas en media hora; tasa = 45/30 = 1.5 por minuto

## Slide 53: Datos multivariables y correlacionados
Usualmente asumimos que todas las observaciones aleatorias generadas a lo largo de la simulación son independientes (pero posiblemente de distintas distribuciones)
En ocasiones esto no es cierto:
  Una parte “difícil” requiere mucho tiempo de proceso en tanto las operaciones de preparación como encapsulado
  Esto es correlación positiva
Ignorar este tipo de relaciones muede invalidar el modelo
Vea el libro de texto para ideas y referencias