## Slide 1: Capítulo 6 Modelaje Intermedio y Análisis Estadístico de Sistemas Terminales

## Slide 2: Lo que haremos ...
Un pequeño sistema de producción (Model 6.1)
  Secuencias
  Variables y Expresiones
  Sets
  Importación de dibujos CAD
  Verificación (despulgar)
Análisis estadístico de resultados: simulaciones terminales
  Marco de tiempo de las simulaciones
  Réplicas e intervalos de confianza (Model 6.2)
  Comparando alternativas

## Slide 3: Pequeño sistema de producción
Llegada de partes, cuatro células, salidas de las partes
Células 1, 2, y 4: una máquina cada una
Célula 3: dos máquinas—la nueva 20% más rápida
  Requisito: forma de modelar recursos diferentes
Distribución circular de las células
Las partes entran a la izquierda, salen a la derecha, se mueven en sentido horario, todos los tiempos de transferencia = 2 min.

## Slide 4: Pequeño sistema de producción (cont.)
Tres tipos distintos de partes
  Tiempos entre llegadas (todos los tipos agrupados) ~ expo(13) minutos
  26% tipo 1, 48% tipo 2, 26% tipo 3
Cada parte sigue una ruta diferente y tiene tiempos de proceso (triangular) distintos:
  Requisito: forma de cambiar la ruta de acuerdo con el tipo de parte —planes de proceso

## Slide 5: Secuencias
Módulo Sequences en el panel Advanced Transfer—un módulo de datos
Defina el nombre de la secuencia de las estaciones a visitar
  Generalmente depende del tipo de entidad
  Se pueden asignar atributos y variables en cada estación de la secuencia, los cuales pueden depender del tipo de entidad
  En el módulo Route, Destination Type, seleccione Sequential (en vez de Station) y la entidad seguirá la secuencia
  Debe asignar una secuencia para las partes que lo requieran

## Slide 6: Secuencias (cont.)
Arena internamente lleva el registro de las secuencias por medio de atributos
  Nombre de la secuencia, NS
  Estación (donde la entidad está o va), M
  Trabajo actual a lo largo de la secuencia, IS
Normalmente la entidad llega, se le asigna una secuencia, recorre su ruta y sale
  Puede interrumpir la secuencia, hacer saltos hacia delante o atrás (truculento)
Recuerde definir la estación de “salida”

## Slide 7: Variables
Permite la re-utilización de los mismos valores in diferentes lugares
Pueden contener solamente valores constantes, pero una entidad puede reasignar el valor de una variables
Módulo Variables del panel Basic Process
  Módulo de datos
  Define nombres y valores iniciales de las variables
  Puede ser escalar, vector o matriz de 2 dimenciones
No puede incluir aritmética, atributos, otras variables o distribuciones

## Slide 8: Expresiones
Motivo similar a las Variables—re-utilizar el mismo valor en distintos lugar del modelo
Una fórmula fija o función que puede involucrar aritmética, atributos, otras variables y distribuciones - muy general
Sin embargo, la forma de la expresión no puede cambiar durante la simulación
Módulo Expressions en panel Advanced Process
  Módulo de datos
  Defina nombre, forma de las Expresiones
  Puede ser un escalar, vector o matriz de 2 dimensiones

## Slide 9: Sets
Agrupar objetos similares (recursos, secuencias, colas, otros) bajo un mismo nombre
Defina: Módulo Sets del panel Basic Process
    Módulo Advanced Set del panel Adv. Process
Refiérase a los objetos en el Set por su nombre original (independiente de la membresía al Set) o por un indicador o índice dentro del Set
Un objeto puede pertenecer a más de un Set (o no estar en ningún Set)
Se pueden hacer prácticamente de cualquier cosa
  Un mismo Set debe tener el mismo tipo de miembros

## Slide 10: Sets (cont.)
Probablemente el Set más común: Recursos
  Permite agrupar recursos distintos—más general que recursos idénticos con capacidad múltiple
  La entidades pueden escoger entre miembros del set de recursos de acuerdo a sus preferencias y reglas
  Se pueden animar individualmente los recursos en un set (estado, dibujo) —contrario a recursos con multi-capacidad
También agrupe secuencias (advanced set) y dibujos en sets para facilidad de acceso (vía número del tipo de parte)

## Slide 11: Estrategia de modeje
Usualmente hay diferentes formas de representar un modelo en un programa de cómputo
A menudo depende de los requerimientos de datos y su disponibilidad
Decida y escriba con antelación como representará las cosas; aquí:
  Secuencias (en un Set) para controlar el flujo de partes
  Asigne las entidades a secuencias y especifique los tiempos de proceso, excepto para la célula 1
  Expresión (vector) para tiempos de proceso de la célula 1
  Use Variables para el factor de velocidad (célula 3) y los tiempos de transferencia

## Slide 12: Contruyendo el modelo
Ponga los módulos de datos (Secuencias, Expresiones, Variables, Sets, Simulate)
  Defina los nombres y valores iniciales
  Hace los nombres disponibles en las listas “pull-down” para posterior referencia en la edición de los módulos lógicos
Ponga los módulos lógicos, haciendo uso de los nombres previamente definidos en los módulos de datos
Animación—importaremos un dibujo de AutoCAD
Verificación del modelo en Arena
Diseño estadístico y análisis

## Slide 13: Módulo de Secuencias
Defina el trayecto de estaciones para los distintos tipos de partes
Asigne nombre a las secuencias
  Parte 1 Plan de Proceso, etc.
Puede definir acciones en cada estación como parte de la definición de las secuencias
  Defina atributo Tiempo de Procesos (excepto en célula 1)
Agrupe las secuencias en un set (más adelante)
Asigne una secuencia, indexada por un set, a cada parte que recién ingresa al modelo
No olvide definir una “salida” a cada secuencia
Buena forma (pero no la única) de modelar el problema
Notes: Instructor: Open up the Sequences module in Model 6.1 and explore some of it, making sure to go all the way down in the dialog-box chain in at least a couple of cases.

## Slide 14: Módulo de Expresiones
Muchos usos potenciales, pero aquí definirá los tiempos de proceso para la célula 1 para cada tipo de parte
Nombre cada expresión: Tiempos célula 1
Escalar, vector, o matriz de 2 dimenciones
  Use un vector 3x1, un campo para cada tipo de parte
  Debe indexar en el orden correcto—aquí, por número de parte
Puede ser una expresión general
  Aquí, distribuciones de tiempos de proceso en la célula 1
  Las entidades serán indexadas en un vector según su tipo de parte: Tiempo célula 1 (Índice de la Parte)
De nuevo, ésta no es la única forma de modelar el problema
Notes: Instructor: Open up the Expressions module in Model 6.1 and explore it.

## Slide 15: Módulo de variables
Define variables globales y sus valores iniciales
  Como las expresiones, son globales para el modelo
  Contrario a las expresiones, solo pueden tomar valores numéricos, no así fórmulas u otras variables, expresiones, o atributos (pero el valor numérico puede ser cambiado por una entidad durante la corrida)
Aquí, se usará para dos variables diferentes
  Factor de velocidad en la célula 3: vector Factor 2x1
    0.8 para índice 1 (máquina nueva), 1.0 para índice 2 (vieja)
  Valor (2) de los tiempos de transferencia de las partes: Tiempo de transferencia
De nuevo, esta no es la única forma de modelarlo
Notes: Instructor: Open up the Variables module in Model 6.1 and explore it.

## Slide 16: Módulo de Sets
Agrupe (nombre e indexe) cosas “similares”— recursos, colas, estaciones, almacenes, dibujos, contadores, tallies y otros (Secuencias)
Puede hacer los modelos más generales y “limpios”
  En algunos casos se requiere modelar cosas adecuadamente, como trabajadores (recursos) con unas habilidades diferentes, pero otras en común
¡El orden en que se especifican los miembros en el set es crítico!
Aquí, haremos sets de recursos, secuencias, dibujos y tallies

## Slide 17: Módulo de Sets (cont.)
Set de recursos
  Para dos máquinas distintas en la célula 3
  Nombre el set Máquinas célula 3
  Use las listas “pull-down” en los posible
    Depende en el orden que se construye y se llena el modelo
  Use: en módulo Process para célula 3 (más adelante …)
Set de secuencias (otros)
  Generalidades de número de tipos de partes
  Nombre el set Secuencias de Partes
  En “otros” no hay listas “pull-down”, por lo que tendremos que recordar los nombres asignados en el módulo secuencias
  Use: en módulo Assign (más adelante …)
Notes: Instructor: Open up the Sets module in Model 6.1 and explore it. Also open up Process and Arrive (Assign subdialog) modules to preview usage.

## Slide 18: Módulo de Sets (cont.)
Set Pictures (dibujos)
  Para mostrar la diferenciación de los tipos de partes en la animación
  Nombre el set Partes, los miembros Parte 1, etc.
  Incluye los dibujos en el módulo Simulate (más adelante…)
  Use: en módulo Assign (más adelante …)
Notes: Instructor: Open up the Sets module in Model 6.1 and explore it. Also open up Arrive (Animate subdialog) and Depart modules to preview usage.

## Slide 19: Animación de las Entidades
También define los dibujos de las tres entidades y asocie sus nombres con los miembros del set de dibujos
  Doble-click en los dibujos “genéricos” de las entidades (círculo de color) localizados en Edit, Entity Pictures
  Añada un dibujo nuevo o edite los existentes en la lista
  Los nombres (o valores) deben estar previamente definidos en los Sets
Notes: Instructor: Open module and explore.

## Slide 20: Discusión: estructuras de datos
¿Por qué una Expresión para los tiempos de proceso de la célula 1 en lugar de un atributo asignado en la secuencia, como en las otras células?
  Respuesta: Solo para mostra uso de las Expresiones
  Se pudo haber tratado la célula 1 como las demás
También se pudo haber usado Expresiones para los tiempos de proceso de las células 3 y 4
  Problema con célula 2: la parte 2 la visita dos veces con distintas distribuciones de tiempos de proceso, por lo que se debe indicar eso de alguna forma
Además, éste es un modelo muy pequeño
¡Sea cuidadoso con las estructuras de datos!

## Slide 21: Verificación
Sistema --> Modelo --> “Código”
Validación: ¿es el modelo = sistema?
Verificación: ¿es el “código” = modelo? (despulgar)
La realidad: raras vez podrá verificar por completo, especialmente en modelos grandes

## Slide 22: Verificación (cont.)
Algunas técnicas para intentar la verificación
  Eliminar mensajes de error (obviamente)
  Liberación de una sola entidad, caminar sobre la lógica
    Defina en Arrive: Set Max Batches = 1
    Reemplace la distribución del tipo de parte con una constante
  Corra el modelo bajo condiciones extremas
  Estime el desempeño en la medida de lo posible
  Vea el código generado por SIMAN, archivos .mod y .exp
    Opción de menú Run/SIMAN/View

## Slide 23: Análisis estadístico de resultados: sistemas terminales
Entradas aleatorias llevan a salidas aleatorias (random input, random output - RIRO)
Correr una simulación (1)—¿qué significa?
  ¿Fue o no fue esta corrida típica?
  ¿Variabilidad de corrida a corrida (el mismo modelo)?
Requiere análisis estadístico de los resultados
Marco de tiempo de las simulaciones
  Terminal: Condiciones específicas para el inicio y fin
  Estado estable: Corrida larga (técnicamente para siempre)
  Nuestro modelo: Terminal

## Slide 24: Intervalos de confianza del 95% automáticos, pero solo en texto
Al final del reporte de resultados se obtienen intervalos de confianza del 95% como los anteriores, pero solo en formato de texto, solo si
  Usted pide más de una corrida, y
  Usted tiene un módulo Statistics con el tipo Outputs definido
Solo lo hace para las medidas de desempeño del área Outputs del módulo Statistics y aquellas que por defecto genera Arena.
OUTPUTS
Identifier Average Half-width Minimum Maximum # Replications
_______________________________________________________________________________
Part 1.NumberIn 40.050 3.2900 28.000 54.000 20
Part 1.NumberOut 35.150 2.6355 25.000 43.000 20
Part 2.NumberIn 73.200 4.0362 61.000 88.000 20
Part 2.NumberOut 64.000 2.9638 53.000 75.000 20
Part 3.NumberIn 40.850 2.5511 31.000 51.000 20
Part 3.NumberOut 38.300 2.6478 29.000 49.000 20
Cell 1 Machine.Schedule .84998 .03212 .73103 .96664 20
Cell 2 Machine.Schedule .87320 .03177 .75735 .97124 20
Cell 3 Old.ScheduledUti .87344 .02585 .77682 .94432 20
Cell 3 New.ScheduledUti .86022 .03009 .72842 .95092 20
Cell 4 Machine.Schedule .85845 .03381 .71850 .96555 20

## Slide 25: Ancho medio y número de corridas
Se prefieren intervalos de confianza pequeños—precisión
Notación:
Intervalo de confidence:
Ancho medio =
No puede controlar t o s
Debe incrementar n—¿pero cuánto?
Quiere que sea pequeño, digamos
< h donde h está predefinida

## Slide 26: Ancho medio y número de corridas (cont.)
Defina el ancho medio = h, resuelva para
Realmente no se resuelve para n (t, s dependen de n)
Aproximación:
  Reemplace t por z, valor crítico normal correspondiente
  Asuma que la s actual se mantendrá en muestra mayores
  Obtenga
Aproximación diferente, pero más fácil:
s = desviación estándar
muestral de las n0
corridas“ iniciales”
h0 = ancho medio de las
n0 corridas iniciales
n crece cuadráticamente
conforme h decrementa.

## Slide 27: Comparando alternativas
Usualmente se busca comparar configuraciones alternativas del sistema, distribuciones, escenarios, análisis de sensibilidad …
Aquí: Tiempo de transferencia (2 min) suena a “bateo” —¿importaría si fuese 1 ó 3?
  Llame estas alternativas A y B en Arena
Medida general de desempeño: WIP promedio
Haga dos sets de 20 corridas, para A y para B
  Debe cambiar de nombre al los archivos de salida (output files) para poder distinguirlos

## Slide 28: Comparando alternativas (cont.)
Menú Analyze/Compare Means (no hay botón)
  Añada archivos comparables de A y B
  Seleccione Replications: Lumped

## Slide 29: Comparando alternativas (cont.)
Resultados:
El i.c. en la diferencia de las medias no incluye 0, por lo que concluimos que sí existe una diferencia estadísticamente significativa