## Slide 1: Conceptos Básicos de Simulación
Capítulo 2

## Slide 2: Lo que haremos ...
Supuestos, métodos y conceptos de la simulación
Independiente del software (base para Arena)
Basado alrededor de un ejemplo de un sistema con un proceso sencillo
  Descomponer el problema
  Terminología
  Simulación manual
  Algunos aspectos estadísticos importantes
  Vistazo a un estudio de simulación

## Slide 3: Ejercicio: Sistema simple de proceso
Objetivo general:
  Estimar la producción esperada
  Tiempo en cola, largo de la cola, % del tiempo que la máquina pasa ocupada
Unidades de tiempo: arbitrarias, pero …
  Sea consistente (la simulación no sabe)
  Sea razonable (interpretación, error de redondeo)
Llegada
Partes
Salida
Partes Terminadas
Máquina
(Server)
Cola (FIFO)
Parte in Servicio
4
5
6
7

## Slide 4: Especificaciones del modelo
Inicialmente (tiempo 0) vacío y desocupado
Unidades de tiempo: minutos
Datos de entrada, en minutos:
Núm. Parte Hora de Llegada Tiempo entre Llegadas Tiempo de Servicio
1 0.00 1.73 2.90
2 1.73 1.35 1.76
3 3.08 0.71 3.39
4 3.79 0.62 4.52
5 4.41 14.28 4.46
6 18.69 0.70 4.36
7 19.39 15.52 2.07
8 34.91 3.15 3.36
9 38.06 1.76 2.37
10 39.82 1.00 5.38
11 40.82 . .
. . . .
. . . .
Pare luego de haber corrido la simulación durante 20 minutos

## Slide 5: Metas del Estudio: Medidas de Desempeño
Producción total de partes en la corrida (P)
Tiempo promedio de espera de las partes en la cola:
Tiempo de espera máximo de las partes en cola:
N = no. de partes completando espera en cola
Di = tiempo de espera en cola para iª parte
Se sabe: D1 = 0 (¿por qué?)
N > 1 (¿por qué?)

## Slide 6: Metas del Estudio: Medidas de Desempeño (cont.)
Promedio de partes en cola a través del tiempo:
Máxima cantidad de partes en cola :
Tiempo promedio y máximo en el sistema:
Q(t) = cantidad de partes en
cola en el momento t
TSi = tiempo en el sistema para al parte i

## Slide 7: Metas del Estudio: Medidas de Desempeño (cont.)
Utilización de la máquina (proporción del tiempo ocupada)
Muchas otras medidas de desempeño posibles.
Cuidado con saturarse con demasiadas medidas de desempeño

## Slide 8: Opciones de Análisis
Adivinanza o “Bateo” educado
  Tiempo promedio entre llegadas = 4.08 minutos
  Tiempo promedio de servicio = 3.46 minutos
  En promedio las partes están siendo procesadas más rápidamente de lo que llegan
    El sistema tiene oportunidad de operar de manera estable a largo plazo, no debería “explotar”
    Si todas los tiempos entre llegas y de servicio fueses iguales a sus medias, nunca tendríamos partes en cola
    Como los datos claramente indican variabilidad, entonces sí se puede formar una cola
  Si tuviésemos medias de los tiempos entre llegadas < tiempos de servicio, la cola “explotaría”
  La verdad está entre ambos extremos
  Adivinar (batear) tiene sus limitaciones

## Slide 9: Opciones de análisis (cont.)
Teoría de colas
  Requiere supuestos adicionales sobre el modelo
  Modelo puro y simple: M/M/1 cola
    Tiempo entre llegadas ~ exponencial
    Tiempo de servicio ~ exponencial, indep. de tiempos entre llegadas
    E(servicio) < E(entre llegadas)
    Estado escionario (corrida larga, para siempre)
    Resultados analíticos exactos; e.g., tiempo promedio en cola es
  Problemas: validez, estimación de las medias, marco de tiempo
  A menudo útil como primera aproximación

## Slide 10: Mecanismo de la simulación
Operaciones individuales (llegadas, tiempos de servicio) ocurren igual que en la realidad
Los movimientos y cambios ocurren en el momento correcto, en el orden correcto
Interacción de los diferentes componentes
Instalar “observadores” para obtener las medidas de desempeño
Nada misterioso u oscuro
  Pero muchos detalles y registro de datos
  El software de simulación hace esa tarea por usted

## Slide 11: Elementos de la simulación
Entidades (entities)
  “Jugadores” que se mueven por el modelo, cambian de estatus, afectan y son afectadas por otras entidades
  Objetos Dinámicos—son creados, se mueven alrededor, salen del sistema (a veces)
  Usualmente representan objetos verdaderos
    Nuestro modelo: las entidades son las partes
  Pueden haber entidades “ficticias” para modelar “trucos”
    Fallas, paros, descansos
  Usualmente hay multiplicidad de entidades del mismo tipo
  Se pueden tener distintos tipos de entidades al mismo tiempo

## Slide 12: Elementos de la simulación (cont.)
Atributos
  Características de las entidades: describir, diferenciar
  Todas las entidades tienen los mismos campos para atributos, pero con valores distintos, por ejemplo:
    Hora de ingreso
    Fecha de vencimiento
    Prioridad
    Color
  Valor del atributo unido a una entidad específica
  Como variables “locales” (para las entidades)
  Algunos son automáticos en Arena, otros deben ser definidos por el usuario

## Slide 13: Elementos de la simulación (cont.)
Variables (Globales)
  Reflejan una característica del sistema, independiente de las entidades
  Solo existe un valor asociado al nombre de la variable en todo el modelo
  No relacionadas con las entidades
  Las entidades pueden accesar y cambiar variables
    Tiempo de viaje entre estaciones
    Númbero de partes en el sistema
    Reloj de la simulación
  Algunas están predefinidas en Arena, otras deben ser definidos por el usuario

## Slide 14: Elementos de la simulación (cont.)
Recursos (resources)
  Por lo que compiten las entidades
    Gente
    Equipo
    Espacio
  La entidad toma (seize) un recurso, lo usa (delay), lo libera (release)
  Los recursos se asignan a las entidades, pero las entidades no pertenecen a ningún recurso en particular
  “Un” recurso puede tener múltiples unidades de capacidad
    Sillas en la mesa de un restaurante
    Múltiples agentes (idénticos) en el mostrador de una aerolínea
  Número de unidades de un recurso puede cambiar a lo largo de la simulación

## Slide 15: Elementos de la simulación (cont.)
Colas (queues)
  Lugar donde las entidades esperan cuando no pueden continuar su ruta (pues probablemente el recurso que quieren tomar (seize) no está disponible
  Tienen nombre, a veces ligados al recurso asociado
  Pueden tener capacidad finita para modelar limitaciones de espacio del modelo—hay que modelar que hacer con la entidad si llega una entidad a una cola que está llena
  Usualmente se llevan estadísticas del largo de la cola y del tiempo de espera en ésta

## Slide 16: Elementos de la simulación (cont.)
Acumuladores de estadísticas
  Variables que observan lo que está ocurriendo
  Dependen de las medidas de desempeño deseadas
  Actitud “pasivas” en el modelo—solo observan
  Muchos son automáticos en Arena, pero algunos deben ser definidos por el usuario
  Al final de la simulación se utilizan para calcular las medidads de desempeño del modelo

## Slide 17: Elementos de la simulación (cont.)
Acumuladores de estadísticas para nuestro ejemplo
  Número de partes producidas hasta el momento
  Tiempo total de espera en cola
  No. de partes que han pasado por la cola
  Tiempo máximo de espera en cola
  Tiempo promedio de flujo
  Tiempo máximo de flujo
  Área bajo la curva de largo de la cola Q(t)
  Valor máximo de Q(t)
  Área bajo la curva de utilización del recurso B(t)

## Slide 18: Simulación Manual
Lleve el control manual de las variables de estado y de las medidas de desempeño
Use los tiempos dados para los tiempos entre llegadas y los tiempos de proceso
Lleve el control del calendario de eventos
Actualice el reloj luego de cada evento

## Slide 19: Simulación Manual: Preparación

## Slide 20: Simulación Manual: t = 0.00, Inicio

## Slide 21: Simulación Manual: t = 0.00, Arribo de Parte 1
1

## Slide 22: Simulación Manual: t = 1.73, Arribo de Parte 2
1
2

## Slide 23: Simulación Manual: t = 2.90, Salida de Parte 1
2

## Slide 24: Simulación Manual: t = 3.08, Arribo de Parte 3
2
3

## Slide 25: Simulación Manual: t = 3.79, Arribo de Parte 4
2
3
4

## Slide 26: Simulación Manual: t = 4.41, Arribo de Parte 5
2
3
4
5

## Slide 27: Simulación Manual: t = 4.66, Salida de Parte 2
3
4
5

## Slide 28: Simulación Manual: t = 8.05, Salida de Parte 3
4
5

## Slide 29: Simulación Manual: t = 12.57, Salida de Parte 4
5

## Slide 30: Simulación Manual: t = 17.03, Salida de Parte 5

## Slide 31: Simulación Manual: t = 18.69, Arribo de Parte 6
6

## Slide 32: Simulación Manual: t = 19.39, Arribo de Parte 7
6
7

## Slide 33: Simulación Manual: t = 20.00, FIN
6
7

## Slide 34: Simulación Manual: Tabla en Excel

## Slide 35: Simulación Manual: Estadísticas

## Slide 36: Aleatoriedad en la Simulación
Los resultados anteriores fueron solo para una “corrida” — muestra de uno no vale gran cosa
Luego de un total de cinco corridas:
Intervalos de confianza para valores esperados:
  En general,
  Producción total esperada,
Observe la gran varia- bilidad entre corridas

## Slide 37: Comparando Opciones
Usualmente la simulación se utiliza en más de una configuración o escenario del modelo
A menudo se busca comparar opciones, seleccionar o buscar lo mejor (a través de un criterio

## Slide 38: Cuidados con el análisis de los resultados de un modelo de Simulación
Cuidado con la variabilidad de los resultados
Peligro de tomar decisión con base en solo una (la primer) corrida
Es difícil ver si realmente existen diferencias
Se requiere: Análisis estadístico de los resultados de la simulación

## Slide 39: Reseña de un Estudio de Simulación
Entienda el sistema
Tenga las metas claramente definidas
Formule la representación del modelo
Trasládalo a un “software”
Verique el “programa”
Valide el modelo
Diseñe los experimentos
Haga las corridas
Analice y documente los resultados