## Slide 1: Redes de Computadores
Visão Geral

## Slide 2: Parte I: Introdução
Objetivo do capítulo:
entender o contexto, visão geral, “sacar” o que são redes
maior profundidade, detalhes posteriormente no curso
abordagem:
  descritiva
  uso da Internet como exemplo
Resumo:
o que é a Internet
o que é um protocolo?
a borda da rede
o núcleo da rede
rede de acesso e meio físico
desempenho: perda, atraso
camadas de protocolos, modelos de serviço
backbones, NAPs, ISPs
história

## Slide 3: O que é a Internet: visão dos componentes
milhões de dispositivos de computação conectados: hosts, sistemas finais
  workstations de pcs, servidores
  telefones com PDA’s, torradeiras
  rodando aplicações de rede
enlaces (canais) de comunicação
  fibra, cobre, rádio, satélite
roteadores: encaminham pacotes (pedaços) de dados através da rede
ISP local
Rede da
empresa
ISP regional
roteador
workstation
servidor
móvel

## Slide 4: O que é a Internet: visão dos componentes
protocolos: controla o envio e recepção de mensagens
  ex., TCP, IP, HTTP, FTP, PPP
Internet: “rede de redes”
  livremente hierárquica
  Internet pública versus intranet privada
Padrões Internet
  RFC: Request for comments
  IETF: Internet Engineering Task Force
ISP local
Rede da
empresa
ISP regional
roteador
workstation
servidor
móvel

## Slide 5: O que é a Internet: visão dos serviços
a infra-estrutura de comunicação permite o uso de aplicações distribuídas:
  WWW, email, jogos, comércio eletrônico, bd., votações, compartilhamento de arquivos (MP3)
serviços de comunicação disponibilizados:
  sem conexões
  orientado a conexões
Cyberspace [Gibson]:
“uma alucinação consensual experimentada diariamente por
Bilhões de operadores, em todas as nações, ...”

## Slide 6: O que é um protocolo?
protocolos humanos:
“que horas são?”
“tenho uma dúvida”
apresentações
… msgs específicas são enviadas
… ações específicas são realizadas quando as msgs são recebidas, ou acontecem outros eventos
Protocolos de rede:
máquinas ao invés de pessoas
todas as atividades de comunicação na Internet são governadas por protocolos
protocolos definem o formato, ordem das msgs enviadas e recebidas pelas entidades da rede, e ações tomadas quando da transmissão ou recepção de msgs

## Slide 7: O que é um protocolo?
um protocolo humano e um protocolo de rede:
P: Apresente outro protocolo humano!
Oi
Oi
Que horas
são?
2:00
TCP connection
req.
TCP connection
reply.
Get http://gaia.cs.umass.edu/index.htm
<arquivo>
tempo

## Slide 8: Uma olhada mais de perto na estrutura da rede:
Borda da rede: aplicações e hospedeiros (hosts)
núcleo da rede:
  roteadores
  rede de redes
redes de acesso, meio físico: enlaces de comunicação

## Slide 9: A borda da rede:
Sistemas finais (hosts):
  rodam programs de aplicação
  ex., WWW, email
  na “borda da rede”
modelo cliente/servidor
  o host cliente faz os pedidos, são atendidos pelos servidores
  ex., cliente WWW (browser)/ servidor; cliente/servidor de email
modelo peer-peer :
  interação simétrica entre os hosts
  ex.: Gnutella, KaZaA

## Slide 10: O Núcleo da Rede
Malha de roteadores interconectados
a pergunta fundamental: como os dados são transferidos através da rede?
  comutação de circuitos: circuito dedicado por chamada: rede telefônica
  comutação de pacotes: os dados são enviados através da rede em pedaços discretos.

## Slide 11: Núcleo da Rede: Comutação de Circuitos
Recursos fim a fim são reservados para a chamada.
Banda do enlace, capacidade dos comutadores
recursos dedicados: sem compartilhamento
desempenho tipo circuito (garantido)
necessita estabelecimento de conexão

## Slide 12: Núcleo da Rede: Comutação de Circuitos
recursos da rede (ex., banda) são divididos em “pedaços”
pedaços alocados às chamadas
o pedaço do recurso fica ocioso se não for usado pelo seu dono (não há compartilhamento)
como é feita a divisão da banda de um canal em “pedaços” (multiplexação)
  divisão de freqüência
  divisão de tempo

## Slide 13: Comutação de Circuitos: FDMA e TDMA
FDMA
freqüência
tempo
TDMA
freqüência
tempo
4 usuários
Exemplo:
Notes: Two simple multiple access control techniques.
Each mobile’s share of the bandwidth is divided into portions for the uplink and the downlink. Also, possibly, out of band signaling.
As we will see, used in AMPS, GSM, IS-54/136

## Slide 14: Núcleo da Rede: Comutação de Pacotes
Cada fluxo de dados fim a fim é dividido em pacotes
pacotes dos usuários A, B compartilham os recursos da rede
cada pacote usa toda a banda do canal
recursos são usados quando necessário,
Disputa por recursos:
a demanda total pelos recursos pode superar a quantidade disponível
congestionamento: pacotes são enfileirados, esperam para usar o enlace
armazena e retransmite: pacotes se deslocam uma etapa por vez
  transmite num enlace
  espera a vez no próximo
Divisão da banda em “pedaços”
Alocação dedicada
Reserva de recursos

## Slide 15: Comutação de Pacotes: Multiplexação Estatística
A seqüência de pacotes A & B não possuem um padrão constante  multiplexação estatística
Em TDM cada host utiliza o mesmo slot em cada um dos quadros TDM.
A
B
C
Ethernet
10 Mbps
2 Mbps
34 Mbps
D
E
multiplexação estatística
fila de pacotes
esperando pelo
enlace de saída

## Slide 16: Comutação de pacotes versus comutação de circuitos
Enlace de 1 Mbit
cada usuário:
  100Kbps quando “ativo”
  ativo 10% do tempo
comutação por circuitos:
  10 usuários
comutação por pacotes:
  com 35 usuários, probabilidade > 10 ativos menor que 0,004
A comutação de pacotes permite que mais usuários usem a rede!
N usuários
Enlace de
1 Mbps

## Slide 17: Comutação de pacotes versus comutação de circuitos
Ótima para dados em surtos
  compartilhamento dos recursos
  não necessita estabelecimento de conexão
Congestionamento excessivo: atraso e perda de pacotes
  necessita de protocolos para transferência confiável de dados, controle de congestionamento
P: Como fornecer um comportamento do tipo circuito?
  São necessárias garantias de banda para aplicações de áudio e vídeo
  ainda é um problema não resolvido (cap. 6)
A comutação de pacotes ganha de lavagem?

## Slide 18: Redes comutadas por pacotes: encaminhamento
Objetivo: mover pacotes entre roteadores da origem até o destino
  serão estudados diversos algoritmos de escolha de caminhos (capítulo 4)
redes datagrama:
  o endereço do destino determina próxima etapa
  rotas podem mudar durante a sessão
  analogia: dirigir, pedindo informações
redes de circuitos virtuais:
  cada pacote contém uma marca (id. do circuito virtual), marca determina próxima etapa
  caminho fixo determinado no estabelecimento da chamada, permanece fixo durante a chamada
  roteadores mantêm estados para cada chamada

## Slide 19: Taxonomia de Redes
Redes de
Telecomunicações
Redes comutadas
por circuitos
FDM
TDM
Redes comutadas
por pacotes
Redes
com CVs
Redes
datagrama
A Internet provê tanto serviços orientados a conexão (TCP)
quanto não-orientados a conexão (UDP) para as aplicações.

## Slide 20: Redes de acesso e meios físicos
P: Como conectar os sistemas finais aos roteadores de borda?
redes de acesso residencial
redes de acesso institucional (escola, empresa)
redes de acesso móvel
Considere:
largura de banda (bits por segundo) da rede de acesso?
compartilhada ou dedicada?

## Slide 21: Acesso residencial: acesso ponto a ponto
Discado (Dialup) via modem
  acesso direto ao roteador de até 56Kbps (teoricamente)
RDSI/ISDN:
  rede digital de serviços integrados: conexão digital de 128Kbps ao roteador.
  Serviço DVi (Digital Voice Image) da Telemar.
ADSL: asymmetric digital subscriber line
  até 1 Mbps casa-ao-roteador
  até 8 Mbps roteador-para-casa
  Serviço Turbo da Brasil Telecom

## Slide 22: Acesso residencial: cable modems
HFC: hybrid fiber coax
  assimétrico: até 10Mbps descida (downstream), 1 Mbps subida (upstream).
rede de cabos e fibra conectam as residências ao roteador do ISP
  acesso compartilhado ao roteador pelas residências
  questões: congestionamento, dimensionamento
implantação: disponível através de empresas de TV a cabo, ex.: AJATO (TVA) e VIRTUA (Net)

## Slide 23: Acesso residencial: cable modems
Diagrama: http://www.cabledatacomnews.com/cmic/diagram.html

## Slide 24: Arquitetura de redes a cabo: Visão Geral
casa
cable headend
Rede de distribuição
(simplificada)
Tipicamente entre 500 a 5.000 casas

## Slide 25: Arquitetura de redes a cabo: Visão Geral
cable headend
Rede de distribuição
(simplificada)
casa

## Slide 26: Arquitetura de redes a cabo: Visão Geral
cable headend
Canais
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
D
A
T
A
D
A
T
A
C
O
N
T
R
O
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FDM:
Rede de distribuição
(simplificada)
casa

## Slide 27: Acesso institucional: rede local
rede local (LAN - Local Area Network) da empresa/univ. conecta sistemas finais ao roteador de borda
Ethernet:
  cabos compartilhados ou dedicados conectam o sistema final ao roteador
  10 Mbs, 100Mbps, Gigabit Ethernet
instalação: instituições, brevemente nas residências
LANs: serão vistas no capítulo 5.

## Slide 28: Redes de acesso sem fio (wireless)
rede de acesso compartilhado sem fio conecta o sistema final ao roteador
LANs sem fio:
  ondas de rádio substituem os fios
  802.11b (WiFi): 11 Mbps
acesso sem fio com maior cobertura
  Provido por uma operadora
  3G ~ 384 kbps
    Será usado??
  WAP/GPRS na Europa
estação
base
hosts
móveis
roteador

## Slide 29: Redes domésticas
Componentes típicos da rede doméstica:
ADSL ou cable modem
roteador/firewall/NAT
Ethernet
Ponto de acesso wireless
Ponto de
acesso
wireless
Laptops
wireless
roteador/
firewall
cable
modem
do/para
cable
headend
Ethernet
(comutado)

## Slide 30: Meios Físicos
Bit: Propaga-se entre o transmissor e o receptor
enlace físico: o que está entre o transmissor e o receptor
meios guiados:
  os sinais se propagam em meios sólidos: cobre, fibra
meios não guiados:
  os sinais se propagam livremente, ex. rádio
Par Trançado (TP - Twisted Pair)
dois fios de cobre isolados
  Categoria 3: fios tradicionais de telefonia, 10 Mbps Ethernet
  Categoria 5 TP: 100Mbps Ethernet

## Slide 31: Meios físicos: cabo coaxial, fibra
Cabo coaxial:
fio (transporta o sinal) dentro de outro fio (blindagem)
  banda básica (baseband): canal único no cabo
  banda larga (broadband): múltiplos canais num cabo
bidirecional
uso comum em Ethernet 10Mbps
Cabo de fibra óptica:
fibra de vidro transporta pulsos de luz
opera em alta velocidade:
  Ethernet 100Mbps
  transmissão ponto a ponto de alta velocidade (ex., 10 Gbps)
baixa taxa de erros

## Slide 32: Meios físicos: rádio
sinal transportado em ondas eletromagnéticas
não há “fio” físico
bidirecional
efeitos do ambiente de propagação:
  reflexão
  obstrução por objetos
  interferência
Tipos de enlaces de rádio:
microondas
  ex.: canais de até 45 Mbps
LAN (ex., waveLAN)
  2Mbps, 11Mbps
longa distância (ex., celular)
  ex. 3G, 100’s kbps
satélite
  canal de até 50Mbps (ou múltiplos canais menores)
  atraso fim a fim de 270 mseg
  geosíncrono versus LEOS

## Slide 33: Estrutura da Internet: rede de redes
quase hierárquica
provedores de backbones nationais/internacionais (NBPs) – “tier-1”
  ex. Embratel, Banco Rural, Global One
  interconecta (peer) com cada um dos outros de forma privada, ou em pontos de troca de tráfego (PTTs)
ISPs regionais – “tier-2”
  conectam a NBPs
ISP local – “tier-3”, empresa
  conecta a um ISP regional
NBP A
NBP B
PTT
PTT
ISP regional
ISP regional
ISP
local
ISP
local

## Slide 34: Estrutura da Internet: rede de redes
um pacote passa através de diversas redes!
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
NAP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Tier 3
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP

## Slide 35: Atraso em redes comutadas por pacotes
os pacotes experimentam atraso no caminho fim a fim
quatro fontes de atraso em cada etapa
Processamento no nó:
  verificação de bits com erro
  identif. do enlace de saída
enfileiramento
  tempo de espera no enlace de saída até a transmissão
  depende do nível de congestionamento do roteador
A
B
propagação
transmissão
processamento
no nó
enfileiramento

## Slide 36: Analogia com uma Caravana
Os carros se “propagam” a 100 km/h
O pedágio leva 12 seg para atender um carro (tempo de transmissão)
carro~bit; caravana ~ pacote
P: Quanto tempo leva até que a caravana esteja enfileirada antes do segundo pedágio?
Tempo para “atravessar” toda a caravana através do pedágio para a estrada = 12*10 = 120 sec
Tempo para que o último carro se propaga do primeiro para o segundo pedágio: 100km/(100km/h)= 1 h
R: 62 minutos
pedágio
pedágio
Caravana
de dez carros
100 km
100 km

## Slide 37: Analogia com uma caravana (mais)
Os carros agora se “propagam” a 1000 km/h
Os pedágios agora levam em torno de 1 min para atender um carro
P: Os carros chegarão ao segundo pedágio antes que todos os carros tenham sido atendidos no primeiro pedágio?
Sim! Após 7 min, o 1o. Carro chega ao 2o. Pedágio e ainda há 3 carros no 1o. pedágio.
O 1o. bit do pacote pode chegar ao 2o. Roteador antes que o pacote tenha sido totalmente transmitido no 1o. roteador!
  Veja o applet Ethernet no site da AWL
pedágio
pedágio
Caravana
de dez carros
100 km
100 km

## Slide 38: Atraso no nó
dproc = atraso de processamento
  tipicamente de poucos microsegs ou menos
dqueue = atraso de enfileiramento
  depende do congestionamento
dtrans = atraso de transmissão
  = L/R, significativo para canais de baixa velocidade for
dprop = atraso de propagação
  poucos microsegs a centenas de msegs

## Slide 39: Atrasos e rotas “reais”
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
traceroute: roteadores, atrasos de ida e volta no caminho da origem até o destino source-dest path
também: pingplotter, vários programas windows

## Slide 40: Perda de pacotes
fila (buffer) anterior a um canal possui capacidade finita
quando um pacote chega numa fila cheia, o pacote é descartado (perdido)
o pacote perdido pode ser retransmitido pelo nó anterior, pelo sistema origem, ou não ser retransmitido

## Slide 41: “Camadas” de Protocolos
As redes são complexas!
muitos “pedaços”:
  hosts
  roteadores
  enlaces de diversos meios
  aplicações
  protocolos
  hardware, software
Pergunta:
Há alguma esperança em conseguirmos organizar a estrutura da rede?
Ou pelo menos a nossa discussão sobre redes?

## Slide 42: Organização de uma viagem aérea
uma série de etapas
bilhete (compra)
bagagem (check in)
portão (embarque)
subida
roteamento do avião
bilhete (reclamação)
bagagem (recup.)
portão (desembarque)
aterrissagem
roteamento do avião
roteamento do avião

## Slide 43: Organização de uma viagem aérea: uma visão diferente
Camadas: cada camada implementa um serviço
  através de ações internas à camada
  depende dos serviços providos pela camada inferior
bilhete (compra)
bagagem (check in)
portão (embarque)
subida
roteamento do avião
bilhete (reclamação)
bagagem (recup.)
portão (desembarque)
aterrissagem
roteamento do avião
roteamento do avião

## Slide 44: Viagem aérea em camadas: serviços
Transporte balcão a balcão de pessoas+bagagens
transporte de bagagens
transferência de pessoas: entre portões
transporte do avião de pista a pista
roteamento do avião da origem ao destino

## Slide 45: Implementação distribuída da funcionalidade das camadas
bilhete (compra)
bagagem (check in)
portão (embarque)
subida
roteamento do avião
bilhete (reclamação)
bagagem (recup.)
portão (desembarque)
aterrissagem
roteamento do avião
roteam. aviões
aeroporto de saída
aeroporto de chegada
localidades intermediárias de tráfego aéreo
roteam. aviões
roteam. aviões

## Slide 46: Por que dividir em camadas?
Lidar com sistemas complexos:
estrutura explícita permite a identificação e relacionamento entre as partes do sistema complexo
  modelo de referência em camadas para discussão
modularização facilita a manutenção e atualização do sistema
  mudança na implementação do serviço da camada é transparente para o resto do sistema
  ex., mudança no procedimento no portão não afeta o resto do sistema
divisão em camadas é considerada prejudicial?

## Slide 47: Pilha de protocolos Internet
aplicação: dá suporte a aplicações de rede
  FTP, SMTP, HTTP
transporte: transferência de dados host-a-host
  TCP, UDP
rede: roteamento de datagramas da origem até o destino
  IP, protocolos de roteamento
enlace: transferência de dados entre elementos de rede vizinhos
  ppp, ethernet
física: bits “no fio”
aplicação
transporte
rede
enlace
física

## Slide 48: Camadas: comunicação lógica
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
rede
enlace
física
Cada camada:
distribuída
as “entidades” implementam as funções das camadas em cada nó
as entidades executam ações, trocam mensagens entre parceiras

## Slide 49: Camadas: comunicação lógica
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
rede
enlace
física
dados
dados
Ex.: transporte
recebe dados da aplicação
adiciona endereço e verificação de erro para formar o “datagrama”
envia o datagrama para a parceira
espera que a parceira acuse o recebimento (ack)
analogia: correio
dados
transporte
transporte
ack

## Slide 50: Camadas: comunicação física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
rede
enlace
física
dados
dados

## Slide 51: Camadas de protocolos e dados
Cada camada recebe dados da camada superior
adiciona informação no cabeçalho para criar uma nova unidade de dados
passa a nova unidade de dados para a camada inferior
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
fonte
destino
M
M
M
M
H
t
H
t
H
r
H
t
H
r
H
e
M
M
M
M
H
t
H
t
H
r
H
t
H
r
H
e
mensagem
segmento
datagrama
quadro

## Slide 52: História da Internet
1961: Kleinrock - teoria das filas demonstra eficiência da comutação por pacotes
1964: Baran - comutação de pacotes em redes militares
1967: concepção da ARPAnet pela ARPA (Advanced Research Projects Agency)
1969: entra em operação o primeiro nó da ARPAnet
1972:
  demonstração pública da ARPAnet
  NCP (Network Control Protocol) primeiro protocolo host-host
  primeiro programa de e-mail
  ARPAnet com 15 nós
1961-1972: Estréia da comutação de pacotes

## Slide 53: História da Internet
Princípios de interconexão de Cerf e Kahn:
  minimalismo, autonomia - não é necessária nenhuma mudança interna para interconectar redes
  modelo de serviço best effort
  roteadores sem estados
  controle descentralizado
definem a arquitetura atual da Internet
1970: rede de satélite ALOHAnet no Havaí
1973: Metcalfe propõe a Ethernet em sua tese de doutorado
1974: Cerf e Kahn - arquitetura para a interconexão de redes
fim dos anos 70: arquiteturas proprietárias: DECnet, SNA, XNA
fim dos anos 70: comutação de pacotes de comprimento fixo (precursor do ATM)
1979: ARPAnet tem 200 nós
1972-1980: Interconexão de redes novas e proprietárias

## Slide 54: História da Internet
1983: implantação do TCP/IP
1982: definição do protocolo SMTP para e-mail
1983: definição do DNS para tradução de nome para endereço IP
1985: definição do protocolo FTP
1988: controle de congestionamento do TCP
novas redes nacionais: Csnet, BITnet, NSFnet, Minitel
100.000 hosts conectados numa confederação de redes
1980-1990: novos protocolos, proliferação de redes

## Slide 55: História da Internet
início dos anos 90: ARPAnet desativada
1991: NSF remove restrições ao uso comercial da NSFnet (desativada em 1995)
início dos anos 90 : WWW
  hypertexto [Bush 1945, Nelson 1960’s]
  HTML, http: Berners-Lee
  1994: Mosaic, posteriormente Netscape
  fim dos anos 90: comercialização da Web
Final dos anos 90:
est. 50 milhões de computadores na Internet
est. mais de 100 milhões de usuários
enlaces de backbone a 1 Gbps
1996: criação do projeto INTERNET2
Anos 90: comercialização, a WWW

## Slide 56: Internet/BR
A Rede Nacional de Pesquisa (RNP) teve início em 1989.
Aberta para uso comercial em 1994
Posição absoluta (Network Wizards, 01/03):
  Número de hosts: 2.237.527
  9o do Mundo
  3o das Américas (México em 16 lugar com 1.107.795)
  1o da América do Sul (Argentina em 22 lugar com 495.920)
7,8 Milhões de Internautas domésticos ativos (7/02)

## Slide 57: Introdução: Resumo
Foi coberta uma tonelada de material!
visão geral da Internet
o que é um protocolo?
borda da rede, núcleo, rede de acesso
  Comutação de pacotes vs. Comutação de circuitos
desempenho: perda, atraso
camadas e modelos de serviço
backbones, PTTs, ISPs
história
Esperamos que agora você possua:
contexto, visão geral, “sentimento” do que sejam redes
maior profundidade, detalhes posteriormente no curso