## Slide 1: Redes de Computadores A Camada de Redes
Universidade Paulista
Prof. Fernando Araújo

## Slide 2: Aspectos Gerais da Camada de Rede
Relacionada com a transferência de pacotes da origem para o destino
Para que se chegue ao destino, são necessários vários “hops” (passos), em roteadores intermediários
É a camada mais baixa que lida com a transmissão “fim-a-fim”
Para atingir seus objetivos, a camada de rede deve:
  conhecer a topologia da sub-rede;
  escolher os caminhos mais apropriados;
  escolher rotas que evitem sobrecarregar linhas e roteadores;
  lidar com as eventuais diferenças entre as redes de origem e destino.

## Slide 3: Funções da Camada de Rede
Fornecer serviços à camada de transporte: circuito virtual e ou datagrama
Principal função: Roteamento de pacotes:
    sub-redes de circuitos virtuais: decisão de roteamento é tomada quando o circuito virtual é configurado;
    sub-redes de datagrama: decisão afeta todos os pacotes
Controle de congestionamento:
    congestionamento: situação caracterizada pelo excesso de pacotes em uma parte da sub-rede
Ligação Inter-Redes:
    origem e destino podem estar em redes de diferentes tipos ou sub-redes intermediárias podem ser de diferentes tipos
    essa camada deve resolver os problemas devidos a essas diferenças

## Slide 4: Circuito Virtual X Datagrama
Circuitos Virtuais
  geralmente utilizados em sub-redes com serviços orientados à conexão
  idéia: evitar a escolha de uma nova rota a cada pacote ou célula enviada
  uma rota é escolhida no estabelecimento da conexão e utilizada por toda a conexão
  cada pacote deve conter um campo de número do circuito virtual em seu cabaçalho
Datagrama
  nenhuma rota é previamente definida
  cada pacote enviado é roteado independentemente de seus antecessores
  este tipo de serviço exige mais processamento dos roteadores
  em compensação, é mais robusto e adaptável a falhas e congestionamento
  cada pacote deve conter o completo endereço de destino em seu cabeçalho

## Slide 5: Algoritmos de Roteamento
Algoritmo de Roteamento
  parte do software da camada de rede responsável pela decisão sobre a linha de saída a ser usada na transmissão de um pacote de entrada
Propriedades desejáveis:
  correção, simplicidade, robustez, estabilidade, eqüidade e otimização
podem ser de 2 tipos:
  Não-Adaptativos (ou Estáticos):
    caminho mais curto
    “flooding”
    baseado no fluxo
  Adaptativos (ou Dinâmicos):
    vetor de distância
    estado de enlace

## Slide 6: Roteamento Dinâmico
Vetor de Distância (distance vector):
  cada roteador mantém uma tabela (vetor) com a melhor distância conhecida a cada destino:
    determina qual linha deve ser utilizada para se chegar ao destino
  as tabelas são atualizadas através de troca de informações com roteadores vizinhos
  utilizado na Internet com o nome de RIP
Estado de Enlace (link state):
  cada roteador deve:
    descobrir seus vizinhos e seus endereços
    medir o retardo ou o custo p/ cada vizinho
    criar pacote p/ divulgar o que aprendeu
    enviar esse pacote a todos os outros roteadores
    calcular o caminho mais curto para cada um dos outros roteadores (algoritmo de Dijkstra)
  utilizado na Internet com o nome de OSPF

## Slide 7: Congestionamento
Congestionamento:
  excesso de pacotes em uma parte da sub-rede, reduzindo seu desempenho.
Quando o nº de pacotes depositados na sub-rede está dentro da sua capacidade de transporte:
  o nº entregue é proporcional ao nº enviado
Quando o tráfego aumenta muito:
  os roteadores não podem suportá-lo,
  e começam a perder pacotes
Em tráfego pesado:
  o desempenho diminui drasticamente
  quase nenhum pacote é entregue
Possíveis causas:
  insuficiência de memória para filas em roteadores
  processadores lentos nos roteadores
  linhas de baixa largura de banda
  problema real: o desequilíbrio entre os componentes do sistema

## Slide 8: Controle de Congestionamento
Soluções de “loop” aberto:
  tentam resolver o problema com um bom projeto
  com o sistema em funcionamento, não são feitas correções que afetem processos em andamento
  exemplos:
    prevenção de congestionamento
    moldagem de tráfego
Soluções de “loop” fechado:
  estratégias:
    monitorar o sistema p/ detectar quando e onde ocorre congestionamento
    enviar informações para lugares onde alguma providência possa ser tomada
    ajustar a operação do sistema para corrigir o problema
  exemplos:
    controle de admissão (circuito virtual)
    pacote regulador
    escoamento de carga
    controle de “jitter”

## Slide 9: Ligação Inter-Redes
As redes não são homogêneas:
  existem muitas redes diferentes (LANs, MANs, WANs):
    TCP/IP;
    SNA;
    DECNet;
    Novell NCP/IPX;
    AppleTalk;
    ATM, etc.
  protocolos diversos são amplamente usados em cada camada
Quando duas ou mais redes diferentes se juntam, formam uma:
  Inter-Rede
Conexões entre camadas:
  Cam. Física: Repetidor
  Cam. de Enlace: Ponte
  Cam. de Rede: Roteador
  Cam. de Transporte: Gateway de transporte
  Cam. de Aplicação: Gateway de aplicação

## Slide 10: Ligação Inter-Redes: Diferenças entre Redes

## Slide 11: Ligação Inter-Redes: Tunelamento
As ligações inter-redes são complexas
Entretanto, existe um caso especial que proporciona bons resultados:
  quando os hosts de origem e de destino têm o mesmo tipo de rede,
  mas há uma rede de outro tipo entre eles
  a solução é uma técnica chamada tunelamento
Exemplo:
  uma rede Ethernet, baseada em TCP/IP na matriz de uma empresa,
  uma filial também com uma rede Ethernet baseada em TCP/IP
  Para interligar matriz e filial é usada uma rede WAN Frame Relay
Analogia: um carro, dentro de um trem entre duas cidades.

## Slide 12: Ligação Inter-Redes: Firewalls
A flexibilidade de conexão inter-redes oferecida pela Internet é:
  uma facilidade divertida para os usuários domésticos da Internet;
  uma “dor-de-cabeça” para os gerentes de segurança e administradores de redes das empresas
Uma solução para evitar as invasões indesejadas nas redes internas das empresas é o “Firewall” (barreira de proteção)
O “firewall” é uma versão moderna dos fossos dos castelos medievais:
  o único jeito de entrar ou sair do castelo é pela ponte levadiça
  o único jeito de se comunicar da rede interna com a rede externa, e vice-versa é pelo “firewall”

## Slide 13: A Camada de Redes na Internet : O protocolo IP
A Internet pode ser vista como:
  um conjunto de sistemas autônomos (S.A.) conectados entre si
  diversos “backbones” principais, com linhas de alta largura de banda e roteadores rápidos interligam os S.As.
  redes regionais conectam-se aos “backbones”
  redes locais de empresas, universidades e provedores se interligam às redes regionais
A “argamassa” que mantêm tudo isso unido é:
  o protocolo de camada de rede, o IP
A sigla: Internet Protocol (ou Protocolo Inter-redes)
Foi concebido para ligação inter-redes, diferentemente de outros protocolos de rede

## Slide 14: Endereços IP
No IP, cada host e cada roteador tem um endereço IP:
  com seu número de rede
  e seu número de host
  este endereço é único:
    duas máquinas nunca têm o mesmo endereço IP.
  os endereços IP são representados em 32 bits:
    classe A: bit inicial 0
    classe B: bits iniciais 10
    classe C: bits iniciais 110
    classe D: bits iniciais 1110
    classe E: bits iniciais 11110 (uso futuro)
  divisão dos 32 bits:
    classe A: 1º octeto - rede; restante: host;
    classe B: 1º e 2º octeto - rede;
    classe C: 1º ao 3º octeto - rede

## Slide 15: Protocolos de Controle TCP/IP
Além do IP, que é usado para transferência de dados, a pilha TCP/IP possui diversos protocolos de controle:
  ICMP (Internet Control Message Protocol):
    reportar erros entre roteadores
    “perguntar” se uma máquina está ativa (“echo request”; “echo reply”; “ping”)
  ARP (Address Resolution Protocol):
    dado um endereço IP, este protocolo determina o correspondente endereço de enlace Ethernet
    funciona por difusão
  RARP (Reverse Address Resolution Protocol):
    dado um endereço de enlace Ethernet, este protocolo determina qual é o endereço IP correspondente
    serve para inicializar uma estação de trabalho sem disco